РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» декабря  2018 г.                          п. Кропоткин                                                  № 146-п

Об утверждении  схемы теплоснабжения

Кропоткинского городского поселения

Бодайбинского муниципального района

Иркутской области до 2032 года (актуализация на 2018 год)

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. No131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. No190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. No154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области до 2032 года (актуализация на 2018 год) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения в сети Интернет по адресу: www.администрация-кропоткин.рф.

3. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения от 25.12.2013 г. №140-п «Об утверждении Схемы теплоснабжения Кропоткинского муниципального образования на 2014-2028 годы» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского муниципального

образования                                                                                                   О.В. Коробов

Приложение

к постановлению администрации

Кропоткинского городского поселения

от  26.12.2018 г. № 146-п

Схема теплоснабжения

Кропоткинского городского

поселения Бодайбинского

муниципального района Иркутской области До 2032 года

(Актуализация на 2018 г.)

Содержание

Общие сведения

Раздел 1 - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и              теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1	Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения

Раздел 2 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и   тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных            источников тепловой энергии

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в                    перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Раздел 3 - Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому                     перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих           перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

4.2 Предложения по перевооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих      перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

4.3 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных             источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших          нормативный срок службы

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,             функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой     энергии

4.5 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника          тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения,    работающей на общую тепловую сеть

4.6 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого       источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых     мощностей

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6 - Перспективные топливные балансы

Раздел 7 - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего                водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Раздел 8 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое                        перевооружение

Раздел 9 - Решение об определении единой теплоснабжающей организации                (организаций)

9.1 Основания для определения единой теплоснабжающей организации

9.2 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

9.3 Выбор единой теплоснабжающей организации

Раздел 10 - Решения по бесхозяйным тепловым сетям

# Введение

Схема  теплоснабжения  —  документ, содержащий материалы по обоснованию               эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической                   эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный                       технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения     которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.     Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Конечной целью схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения поселения на расчетный   период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности              строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов         надежности, экономичности.

Основанием для  разработки  схемы  теплоснабжения  Кропоткинского городского  поселения  является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Муниципальный контракт № 0107300023913000081-0482139-01 на выполнение     работ по актуализации схемы теплоснабжения Кропоткинского городского             поселения Иркутской области.

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации      теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от  29 декабря 2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем                         теплоснабжения»;

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения

# Общие сведения

Кропоткинское муниципальное образование является городским поселением и состоит из двух населенных пунктов: поселка городского типа Кропоткин и поселка Светлый. В посёлке Светлый централизованное теплоснабжение отсутствует.

Население поселения 1,4 тыс. чел. Площадь городского поселения – 372,0  га. В настоящее время застроенная территория занимает 87,8 га, или 23,6% всех земель в границах поселка. Из нее 61,0 га (69,5% застроенной территории) приходится на жилую зону, большая часть которой, 37,0 га или 60,6%, сформирована индивидуальной жилой застройкой усадебного типа, 7,1 га или 11,6% территории жилых зон занимают малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными   участками.

Производственные зоны, включающие себя промышленные территории и территории  коммунальных объектов (ЗАО «Светлый», ЗАО ЗДК «Лензолото», овощехранилище, ИП           Солоненко и др.) занимают 13,2 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 7,9 га.

Рекреационная зона, представленная, главным образом, территорией леса и природного ландшафта, занимает 279,5 га или 75,1% всей площади рабочего поселка.

Зоны специального назначения – территория кладбища, составляют 1,7 га, территория    режимные объектов, в составе которых расположено пожарное депо, - 0,2 га. Прочие территории занимают 3,0 га.

Территория п. Светлый в современных границах составляет 251,0 га. В настоящее время  застроенная территория занимает 26,3 га, или 10,5% всех земель в границах поселка. Из нее 24,1 га (91,6% застроенной территории) приходится на жилую зону, полностью сформированную          индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети жилых кварталов.

Производственные зоны занимают незначительную территорию – 2,2 га. Рекреационная   зона, представленная, в основном, территорией естественного ландшафта (луга и пойменные    территории) занимает 211,6 га или 84,3% площади населенного пункта.

Зоны сельскохозяйственного использования составляют 12,5 га, зоны специального         назначения – территория кладбища – 0,5 га. На прочие территории приходится 0,1 га.

Климат на территории поселения резко-континентальный с суровой продолжительной    зимой и коротким теплым летом. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Кропоткинского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -12,9 с,    продолжительность отопительного периода  267 дня, среднегодовая температура составляет минус 6°С, с колебаниями температур от минуса 55 до плюс 35°С. Среднегодовое количество осадков варьирует от 250 до 350 мм, более 79 % их приходится на теплый период года. Снег выпадает в конце сентября и сходит в конце мая начале июня. Мощность снегового покрова изменяется от 0,1 до 0,7 м на водоразделе до 1,5 м на склонах и долинах. Глубина сезонного оттаивания грунтов не превышает 1,5-2,5 м.

## Раздел 1 - Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и              теплоноситель в установленных границах территории поселения

### Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения

Теплоснабжение жилого сектора, административно-бытовых зданий и промышленных    зданий Кропоткинского городского поселения осуществляется от 1 источника теплоты:

- Блочно-модульная котельная (в дальнейшем БМК) теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоцентраль» в п.г.т. Кропоткин;

- Котельная №1 (ЦК) теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоцентраль» в п.г.т.  Кропоткин в настоящее время выведена из эксплуатации;

- Котельная №3 (СМУ) теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоцентраль» в п.г.т. Кропоткин в настоящее время выведена из эксплуатации.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию определены решениями генерального плана поселения. В соответствии с решениями генерального плана на период до 2032 года в п.г.т. Кропоткин и п. Светлый строительство многоквартирных среднеэтажных жилых домов не           предусмотрено. В п.г.т Кропоткин могут быть построены индивидуальные малоэтажные жилые дома с централизованным теплоснабжением общей строительной площадью Sиж = Sиж1 х M = 39700 м2,      объекты социальной инфраструктуры с централизованным теплоснабжением общей строительной площадью Sо1 = 51800 м2. В населенном пункте п. Светлый могут быть построены объекты социальной инфраструктуры с индивидуальным теплоснабжением общей строительной площадью Sо2 = 4600 м2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по населенным пунктам с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный      жилищный фонд и общественные здания приведена в таблице 1.

Таблица 1  – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по    населенным пунктам

| № п/п | Наименование | Един, изм. | В целом по поселению | в том числе по населенным пунктам: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п.г.т. Кропоткин | п. Светлый |
| 1 | Общая площадь существующих жилых домов | тыс. м2 | 38,5 | 37 | 1,5 |
| 2 | Планируемая строительная площадь многоквартирных среднеэтажных жилых домов | тыс. м2 | нет | нет | нет |
| 3 | Планируемая строительная площадь индивидуальных малоэтажных жилых домов с централизованным теплоснабжением | тыс. м2 | 39,7 | 39,7 | нет |
| № п/п | Наименование | Един, изм. | В целом по поселению | в том числе по населенным пунктам: |
|  |  |  |  | п.г.т. Кропоткин | п. Светлый |
| 4 | Планируемая строительная площадь объектов социальной инфраструктуры с централизованным теплоснабжением | тыс. м2 | 51,8 | 51,8 | нет |
| 5 | Планируемая строительная площадь объектов социальной инфраструктуры с индивидуальным теплоснабжением | тыс. м2 | 4,6 | нет | 4,6 |
| 6 | Планируемый прирост площади строительного фонда | тыс. м2 | 96,1 | 91,5 | 4,6 |

Перечень потребителей тепловой энергии, вырабатываемой БМК МУП                          «Тепловодоцентраль», приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Потребители тепловой энергии.

| №п/п | Адрес | Этажность |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | ул. Заречная, 1 | 2 - этажный |
| 2 | ул. Заречная, 2 | 2 - этажный |
| 3 | ул. Заречная, 3 | 2 - этажный |
| 4 | ул. Заречная, 4 | 2 - этажный |
| 5 | ул. Заречная, 5 | 2 - этажный |
| 6 | ул. Заречная, 6 | 2 - этажный |
| 7 | ул. Заречная, 7 | 2 - этажный |
| 8 | ул. Заречная, 8 | 2 - этажный |
| 9 | ул. Заречная, 9 | 2 - этажный |
| 10 | ул. Заречная,10 | 2 - этажный |
| 11 | ул. Заречная,11 | 2 - этажный |
| 12 | ул. Заречная, 12 | 2 - этажный |
| 13 | ул. Заречная, 13 | 2 - этажный |
| 14 | ул. Заречная, 14 | 2 - этажный |
| 15 | ул. Заречная, 15 | 2 - этажный |
| 16 | ул. Заречная, 17 | 2 - этажный |
| 17 | ул. Заречная, 19 | 2 - этажный |
| 18 | ул. Центральная, 4 | 1-этажный |
| 19 | ул. Центральная, 6 | 1-этажный |
| 20 | ул. Центральная, 7 | 5-этажный |
| 21 | ул. Набережная, 1 | 1-этажный |
| 22 | ул. Набережная, 2 | 1-этажный |
| 23 | ул. Набережная, 5 | 1-этажный |
| 24 | ул. Набережная, 6 | 1-этажный |
| 25 | ул. Набережная, 7 | 2-этажный |
| 26 | ул. Набережная, 8 | 2-этажный |
| 27 | ул. Набережная, 9 | 2-этажный |
| 28 | ул. Набережная, 10 | 2-этажный |
| 29 | ул. Набережная, 11 | 2-этажный |
| 30 | ул. Ленина, 1 | 1-этажный |
| 31 | ул. Ленина, 2 | 1-этажный |
| 32 | ул. Ленина, 3 | 1-этажный |
| 33 | ул. Ленина, 4 | 1-этажный |
| 34 | ул. Ленина, 7 | 1-этажный |
| 35 | ул. Ленина, 19 | 1-этажный |
| 36 | ул. Октябрьская, 1 | 1-этажный |
| 37 | ул. Гагарина, 3 | 1-этажный |
| 38 | ул. Гагарина, 5 | 1-этажный |
| 39 | ул. Строительная, 4 | 1-этажный |
| 40 | ул. Строительная, 6 | 1-этажный |
| 41 | ул. Строительная, 8 | 1-этажный |
| 42 | ул. Школьная, 2 | 1-этажный |
| 43 | ул. Пушкина, 20 | 1-этажный |
| 44 | ул. Пушкина, 21 | 1-этажный |
| 45 | ул. Пушкина, 27 | 2-этажный |
| 46 | ул. Пушкина, 29 | 2-этажный |
| 47 | ул. Пушкина, 34 | 1-этажный |
| 48 | ул. Пушкина, 38 | 2-этажный |
| 49 | ул. Ленина, 35 | 1-этажный |
| 50 | ул. Ленина, 37 | 1-этажный |
| 51 | ул. Чехова, 10 | 1-этажный |
| 52 | ул. Чехова, 15 | 1-этажный |
| 53 | ул. Чехова, 19 | 1-этажный |
| 54 | ул. Чехова, 27 | 2-этажный |
| 55 | ул. Чехова, 29 | 1-этажный |
| 56 | ул. Заречная, 16 | 2-этажный |
| 57 | ул. Заречная, 22 | 2-этажный |
| 58 | ул. Заречная,24 | 2-этажный |
| 59 | ул. Заречная,25 | 2-этажный |
| 60 | ул. Заречная,21 | 2-этажный |
| 61 | ул. Гагарина,19 | 2-этажный |
| 62 | ул. Гагарина ,20 | 2-этажный |
| 63 | ул. Гагарина, 21 | 2-этажный |
| Объекты социальной инфраструктуры п.г.т. Кропоткин |
| 64 | ул. Ленина, 9а | клуб, библиотека |
| 65 | ул. Набережная, 4 | музыкальная школа |
| 66 | ул. Заречная, 2б | школа, детский сад |
| Прочие объекты п.г.т. Кропоткин* |
| 67 | ул. Заречная, 2а | магазин «Теремок» |
| 68 | ул. Заречная, 20 | магазин «Старатель» |
| 69 | ул. Ленина, 9 | Администрация КГП, ЗАО "Витимэнерго" |
| 70 | ул. Ленина, 11 | Почта России, магазин "Смешанные товары" |
| 71 | ул. Ленина, 12 | ЗАО "Светлый" контора |
| 72 | ул. Набережная, 3 | Аптека, Амбулатория, Гараж амбулатории |
| 73 | ул. Пушкина, 34 | ЗАО "Светлый" вахта |
| 74 | ул. Школьная, 8 | Пожарная часть |
| 75 | ул. Центральная, 1а | магазин "Центральный" |
| 76 | ул. Центральная | магазин "У Оксаны" |

* -  в состав прочих объектов входят объекты МУП «Тепловодоцентраль» (администрация, магазины и прочие предприятия).

### 1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное              строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и   создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.     Однако, согласно информации, полученной от Администрации Кропоткинского городского поселения, подключений к сети теплоснабжения на ближайшее время не запланировано.        Дальнейшие расчеты и данные будут основываться на данных Администрации Кропоткинского городского поселения, как более актуальных. Увеличения нагрузки потребителей в расчетный период не планируется.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения, приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий (с учетом собственных и хозяйственных нужд БМК), Гкал/час.

| Источник тепла | Фактические объемы потребления тепловой энергии | Перспективные объемы потребления тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| БМК | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |

Объемы потребления теплоносителя не установлены, так как отсутствуют приборы учета.

Теплопотребление проектируемых объектов в п. Светлый незначительное. Их отопление предусматривается автономными источниками теплоснабжения (далее АИТ). В населенном      пункте п.г.т. Кропоткин генеральным планом на период до 2032 года предлагается от БМК осуществлять теплоснабжение всей жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания. Фактическая и перспективная  мощности источников тепла приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Фактическая и перспективная мощности источников теплоснабжения, Гкал/час

| Источник тепла | Фактическая мощность | Перспективная мощность |
| --- | --- | --- |
| - | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| БМК | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

## Раздел 2 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и   тепловой нагрузки потребителей

### 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей  установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при              превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе                теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе             теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых        подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к   системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета.

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при    задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2(м) по таблице 9.1 «Справочника      проектировщика. Проектирование тепловых сетей» под ред. А.А.Николаева определяется           необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые      тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 10% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчет нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100 м. Определяется радиус           теплоснабжения по формуле:

, м

где:

- тепловые потери подключаемого трубопровода (10% от годового отпуска тепла), Гкал/год;

- нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м, Гкал/год

Годовой отпуск тепла рассчитывается по формуле:

=, Гкал

где  qпот = 5,45– отопительная нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/ч;

toт = -12,9 °С - среднее значение температуры наружного воздуха за отопительный период период;

to = -49 °С – расчетная температура наружного воздуха;

tв = 20 °С – расчетная температура внутреннего воздуха;

n = 267 сут. - продолжительность отопительного периода.

Результаты расчета годового отпуска теплоты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет годового отпуска теплоты от теплогенерирующих источников п.г.т. «Кропоткин»

| Наименование источника | Отопительная нагрузка потребителей, Гкал/час | Годовой отпуск тепла (расчет), Гкал |
| --- | --- | --- |
| БМК | 5,45 | 16651,9 |

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения теплогенерирующих             источников приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Радиусы эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников п.г.т.            «Кропоткин»

| Наименование источника | Протяженность тепловой сети до наиболее удаленного потребителя, км | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| БМК | 850 | 2127 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При       принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует     постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

### 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилого сектора и административно-бытовых зданий п.г.т. Кропоткин    осуществляется от БМК по температурному графику качественного регулирования 95/70°С.

Теплоснабжение жилых и административно-бытовых зданий п. Светлый                       предусматривается с использованием АИТ. Система централизованного теплоснабжения  в п. Светлый отсутствует.

### 2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных            источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются          существующей индивидуальной жилой застройкой. Вся перспективная застройка в п. Светлый         относится к зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии.

### 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в                    перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час)

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Присоединённая тепловая нагрузка | Резервы тепловой мощности источника тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| БМК | 6,0 | 6,0 | 0,18 | 5,82 | 5,45 | +0,37 |
| 2019 год |
| БМК | 6,0 | 6,0 | 0,18 | 5,82 | 5,45 | +0,37 |
| 2020 год |
| БМК | 6,0 | 6,0 | 0,18 | 5,82 | 5,45 | +0,37 |
| 2021 год |
| БМК | 6,0 | 6,0 | 0,18 | 5,82 | 5,45 | +0,37 |
| 2022 год |
| БМК | 6,0 | 6,0 | 0,18 | 5,82 | 5,45 | +0,37 |
| 2023-2027 годы |
| БМК | 6,0 | 6,0 | 0,18 | 5,82 | 5,45 | +0,37 |
| 2028-2032 годы |
| БМК | 6,0 | 6,0 | 0,18 | 5,82 | 5,45 | +0,37 |

Таким образом, к 2032 году остается суммарный резерв мощности около 0,37 Гкал/ч.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведены в нижеследующей таблице 8. Анализ    данных таблицы показывает, что установленная мощность теплогенерирующих источников    Кропоткинского городского поселения незначительно превышает потребность в теплоте              потребителей.

Существующие по состоянию на 2018 год технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов с учётом их значительного физического износа не установлены.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее            передаче по тепловым сетям, включая потери при теплопередаче через теплоизоляционные      конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя, установить невозможно, так как         тепловые испытания не производятся и отсутствуют приборы учета тепловой энергии и             теплоносителя в котельной и у потребителей тепловой энергии.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Согласно   СНиП П-35-76   «Котельные установки»   аварийный   и   перспективный  резерв тепловой мощности на котельной не предусматривается.

## Раздел 3 - Перспективные балансы теплоносителя

Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в      процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической      эксплуатации тепловых энергоустановок.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя                теплопотребляющими установками потребителей установить невозможно, так как отсутствуют приборы учета в БМК и у потребителей тепловой энергии.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения также не установлены.

## Раздел 4 - Предложения по строительству, реконструкции и техническому                     перевооружению источников тепловой энергии

### 4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих           перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

В связи с тем, что резерва мощности существующей БМК достаточно для обслуживания жилых зданий и объектов культурно-бытового значения вплоть до 2032 года (согласно данным, предоставленным Администрацией Кропоткинского городского поселения), необходимости в строительстве новой котельной нет.

### 4.2 Предложения по перевооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих      перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

В Кропоткинском муниципальном образовании в 2016 году осуществлено строительство одной блочно-модульной котельной на 6 Гкал/час, покрывающей все потребности поселения в тепловой энергии. В связи с этим, предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, отсутствуют.

Рекомендуется установка приборов учета в котельных и на тепловой сети согласно          Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 г. Москва "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" с целью обеспечения учета тепловой   энергии, массы (объема) теплоносителя, контроля и  регистрации  параметров теплоносителя, а так же оперативного обнаружения утечек из тепловой сети.

Рекомендуется устройство системы водоподготовки и очистки воды на блочно-модульной котельной.

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы котельного оборудования рекомендуется:

а) Проведение режимно-наладочных испытаний котлов, является одним из эффективных малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их  состоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих        экономичность, составить режимную карту котла. Периодичность испытаний – 1 раз в 5 лет.

Режимные карты содержат основные сведения по работе котлоагрегатов (давление и       температура теплоносителя, расход топлива) в наиболее оптимальных режимах.

б) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное            проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя.

### 4.3 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных             источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших          нормативный срок службы

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных              источников тепловой энергии не предусмотрены, так как резервы тепловой  энергии в               Кропоткинском    городском поселении невелики. Мероприятия по выводу из эксплуатации,          консервации и демонтажу источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок         службы, не предусмотрены, так как БМК была введена в эксплуатацию в 2016 году и проведения данных мероприятий не требуется.

### 4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,             функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой     энергии

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных отсутствуют, за      неимением в поселении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах        действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в            «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода не планируются.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируются.

### 4.5 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника          тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения,    работающей на общую тепловую сеть

В соответствии со СНиП41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников             тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда           экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего           расчетного температурного графика 95/70°С. Этим жестко фиксируется температура                 теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. Расчетный температурный график          регулирования отпуска тепловой энергии на 2018 г. и последующие годы от БМК приведен в    таблице 8.

Таблица 8 – Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии

| Температура наружного воздуха, град.С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, град.С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, град.С | Температура наружного воздуха, град.С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, град.С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, град.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 55 | 45 | -16 | 70 | 55 |
| 9 | 55 | 45 | -17 | 71,04 | 55,63 |
| 8 | 55 | 45 | -18 | 72,13 | 56,3 |
| 7 | 55 | 45 | -19 | 73,22 | 56,97 |
| 5 | 55 | 45 | -20 | 74,3 | 57,64 |
| 4 | 55 | 45 | -21 | 75,38 | 58,3 |
| 3 | 55 | 45 | -22 | 76,45 | 58,95 |
| 2 | 55 | 45 | -23 | 77,52 | 59,6 |
| 1 | 55 | 45 | -24 | 78,58 | 60,25 |
| 0 | 55 | 45 | -25 | 79,64 | 60,89 |
| -1 | 55 | 45 | -26 | 80,69 | 61,52 |
| -2 | 55 | 45 | -27 | 81,74 | 62,15 |
| -3 | 55 | 45 | -28 | 82,78 | 62,78 |
| -4 | 55 | 45 | -29 | 83,82 | 63,4 |
| -5 | 57,41 | 46,99 | -30 | 84,85 | 64,02 |
| -6 | 58,59 | 47,75 | -31 | 85,88 | 64,63 |
| -7 | 59,76 | 48,51 | -32 | 86,91 | 65,25 |
| -8 | 60,92 | 49,25 | -33 | 87,94 | 65,85 |
| -9 | 62,07 | 49,99 | -34 | 88,96 | 66,46 |
| -10 | 63,22 | 50,72 | -35 | 89,97 | 67,05 |
| -11 | 64,36 | 51,44 | -36 | 90,98 | 67,65, |
| -12 | 65,49 | 52,15 | -37 | 91,99 | 68,24 |
| -13 | 66,61 | 52,86 | -38 | 93 | 68,83 |
| -14 | 67,73 | 53,56 | -39 | 94 | 69,42 |
| -15 | 68,84 | 54,26 | -40 | 95 | 70 |

### 4.6 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого       источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых     мощностей

В Кропоткинском муниципальном образовании в 2016 году осуществлено строительство одной блочно-модульной котельной на 6 Гкал/час, покрывающей все потребности поселения в тепловой энергии актуальна вплоть до 2032 года. В связи с этим, предложения по вводу в         эксплуатацию новых котельных и реконструкции существующих котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой      энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

## Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих          перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности     источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют.

Предложения по строительству  тепловых сетей для обеспечения перспективных            приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку в соответствии с решениями генерального плана (таблица 1)      представлены в таблице 9. Данные мероприятия должны осуществляться лишь в случае увеличения потребления тепловой энергии в соответствии с генеральным планом.

Таблица 9 – Предложения по строительству тепловых сетей

| Вид мероприятия | Физическая длина участка, м | Dy подающего трубопровода, мм | Dy обратного трубопровода, мм | Тип прокладки | Стоимость с учетом доставки и монтажа, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | 60 | 200 | 200 | надземный | 1435 |
| Новое строительство | 118 | 80 | 80 | надземный | 472 |
| Новое строительство | 564 | 70 | 70 | надземный | 2256 |
|  |  |  |  | Итого: | 4,163 |

Предложения  по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок  тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения,           отсутствуют, так как в Кропоткинском городском поселении существует лишь один источник    централизованного теплоснабжения.

Предлагается реконструкция (перекладка) всех тепловых сетей для обеспечения             нормативной    надежности теплоснабжения потребителей и повышения энергоэффективности   работы тепловых сетей.

Для снижения потери тепловой энергии рекомендуется выполнять изоляцию тепловых    сетей в соответствии с требованиями СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и     трубопроводов». К установке рекомендуется пенополиуретановая тепловая (ППУ) изоляция.     Замена материала изоляции тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя.

Подсчитать потери тепла через изоляцию тепловой сети невозможно. Рекомендуется     установка приборов учета в БМК и у потребителей с целью обеспечения учета тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, контроля и  регистрации  параметров теплоносителя, а так же    оперативного обнаружения утечек из тепловой сети.

Для обеспечения оптимального уровня эффективности работы тепловых сетей                  рекомендуется:

а) Проведение регулярных осмотров, текущих и плановых ремонтов. Регулярное            проведение осмотров позволит обнаруживать «слабые места» оборудования еще до проявления негативных последствий, вызывающие выход оборудования из строя;

б) Проведение периодических испытаний компенсационной способности теплосети. В     процессе эксплуатации тепловых сетей температура теплоносителя постоянно меняется в          соответствии с изменением температуры наружного воздуха (при центральном качественном    регулировании). Это вызывает температурные деформации трубопроводов, которые могут      привести к разрушению теплопровода. Для того чтобы в течение отопительного периода такие явления не наблюдались, необходимо заранее испытать компенсационную способность теплосети при максимальной температуре теплоносителя.  Испытания должны проводиться не реже чем 1 раз в 2 года, непосредственно перед окончанием отопительного сезона;

в) Проведение испытаний на тепловые потери с целью определения качества тепловой    изоляции и для установления норм тепловых потерь. Испытания водяных теплопроводов        проводят при постоянной температуре воды, замеряя расходы и температуру воды в начале и конце испытываемых участков сети. Испытания проводят при отключенных потребителях;     циркуляция осуществляется через открытые перемычки в конце сети. Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях следует проводить не реже чем 1 раз в 5 лет.

г) Проведение гидравлических испытаний для определения действительных                    гидравлических характеристик трубопроводов. Гидравлические испытания следует проводить не реже одного раза в 5 лет.

д) Разработка технического паспорта на тепловую сеть поселка городского типа.

е) Проведение инвентаризации тепловых сетей.

## Раздел 6 - Перспективные топливные балансы

В качестве топлива в БМК используется твердое топливо (уголь). Существующие и         перспективные топливные балансы для БМК по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Топливные балансы для БМК по видам основного и резервного топлива

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | 15723 | 15,209 | 14,691 | 14,691 | 14,691 | 14,691 | 14,691 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 | 170,2 |
| годовой расход основного топлива (условное топливо, т.у.т) | 2589 | 2581 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Общий нормативный запас основного и резервного топлива (условное топливо,т.у.т) | 448,2 | 433,5 | 418,7 | 418,7 | 418,7 | 418,7 | 418,7 |
| Общий нормативный запас основного и резервного топлива (уголь, т) | 570,2 | 551,5 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 |

Местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии не используются.

## Раздел 7 - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего                водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения  в закрытые системы теплоснабжения, для осуществления которых необходимо строительство                        индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, отдельная прокладка сетей горячего   водоснабжения  и реконструкция систем теплопотребления в домах, отсутствуют.

## Раздел 8 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое                        перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе планируемого  периода представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство,           реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, всего, тыс. руб. | Ориентировочный объём инвестиций для реализации мероприятия по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 -2027 | 2028 -2032 |
| 1 | Проектирование, монтаж, наладка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в здании БМК | Обеспечение надлежащего контроля, оперативное устранение утечек. | 355 | - | 355 | - | - | - | - | - |
| 2 | Установка системы водоподготовки и очистки воды на блочно-модульной котельной | Обеспечение надлежащего качества воды в СЦТ | 1031 | - | - | 1031 | - | - | - | - |
| 3 | Проведение режимно-наладочных испытаний на БМК | Выявление проблем, составление режимных карт котлов. | 486 | - | - | - | 162 | - | 162 | 162 |
| 4 | Проведение тепловых испытаний сетей | Определение качества теплоизоляции, установление норм тепловых потерь | 96 | - | 32 | - | - | - | 32 | 32 |
| 5 | Проведение гидравлических испытаний сетей | Определения действительных гидравлических характеристик трубопроводов | 60 | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 6 | Проведение испытаний компенсационной способности теплосети | Выявление неисправностей в компенсационных устройствах | 210 | - | 30 | - | 30 | - | 90 | 60 |
| 7 | Инвентаризация тепловых сетей, составление технического паспорта на тепловые сети | Оценка действительного состояния сетей, разработка институциональных, организационно-технических, а также планово- предупредительных мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения теплом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь. | 113027 | - | 8073 | 8073 | 8073 | 8073 | 40367 | 40367 |
| 9 | Строительство тепловых сетей** | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки | 4933 | - | - | - | - | - | 4933 | - |
|  | Итого: | - | 120198 | - | 8510 | 9104 | 8265 | 8073 | 45604 | 40641 |

*СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

** Данный пункт должен  осуществляться лишь в случае увеличения потребления тепловой энергии в соответствии с генеральным планом Кропоткинского городского поселения.

Точная стоимость работ и объем необходимых инвестиций по годам будут известны после составления проектно-сметной документации.

Суммарная экономия при реализации вышеуказанных мероприятий составит 1370,06 тыс.руб. в год, в том числе:

- снижение объемов угля на 574,6 тонны в год, что при ценах 2018 года составит 769,96 тыс.руб. в год.

- снижение объемов подпиточной воды на 13,947 тыс. м3. в год, что в ценах 2018 года

составит 600,10 тыс.руб. в год.

Суммарные затраты на полную реализацию проектов составят около 120198 тыс.руб. Срок окупаемости – 87 лет.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое    перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима       работы системы теплоснабжения на каждом этапе отсутствуют, так как изменений в вышеуказанных режимах не планируется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы    теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на     каждом этапе отсутствуют.

## Раздел 9 - Решение об определении единой теплоснабжающей организации                (организаций)

### 9.1 Основания для определения единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на      основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в     правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая         теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения         (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию                  государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения,         утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по        организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем   теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в     правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления                 Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

### 9.2 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного            самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные    органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории      поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании                источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном      основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган       местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с    указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой    теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей           организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном         основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному    лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей                организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином        законном     основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в                      соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны            деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым           непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной              установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей   организации;

б) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой           стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация    владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности   единой  теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая   стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю           отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей                    организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей            организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц,            соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой                 теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у                 организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке,               мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой                         теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей     критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган,       утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и     теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей                 деятельности.

### 9.3 Выбор единой теплоснабжающей организации

В настоящее время МУП «Тепловодоцентраль» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети в Кропоткинском городском поселении и более 70% тепловых мощностей источников тепла.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у        предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке,               мониторингу,    диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие при осуществлении своей деятельности уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации согласно требованиям критериев, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и     теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей                 деятельности.

г) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подает главе поселения,      утверждающему схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по              актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей               организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых     Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей     организацией предприятие МУП «Тепловодоцентраль».

Реестр зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 12.

Таблица 12 – Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

| Название поселения | Энергоисточник | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| Кропоткинское городское поселение | БМК | МУП «Тепловодоцентраль» |

Таблица 13 - Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения (предложения для утверждения ЕТСО)

| Источник тепла | Сети | Основание для присвоения статуса ЕСТО | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК в п.г.т. Кропоткин | МУП «Тепловодоцентраль» | Заявка теплоснабжающей организации | МУП «Тепловодоцентраль» |

## Раздел 10 - Решения по бесхозным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года                № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих                  эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую               теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные           бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных      бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и    обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на             следующий период регулирования».

Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей территории Кропоткинского городского поселения представлен в таблице 14

Таблица 14 - Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей

| Точка начала сети | Точка конца сети | Адрес | Тип прокладки | Наружный диаметр, мм | Длина в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 3-4 | ТК 1-33 | Ул. Ленина, 37 – ул. Центральная, 6. | Надземная | 49 | 525 |
| ТК 1-23 | ТК 2-20 | Ул. Набережная, 37 – ул. Гагарина, 2б. | Надземная | 57 | 2290 |
| ТК 1-24 | ТК 1-27 | Ул. Набережная | Бесканальная | 76 | 620 |
| ТК 1-24 | ТК 3-30 | Ул. Чехова 28 – ул. Пушкина 38 | Надземная | 76 | 2980 |
| - | - | Ул. Пушкина 29 - ул. Чехова 27 | Надземная | 89 | 780 |
| ТК 2-2 | ТК 2-20 | Ул. Школьная – ул. Гагарина 2б | В непроходном канале | 108 | 3010 |
| БМК | (школа) | Ул. Заречная 8а – ул. Заречная 2б | В непроходном канале | 159 | 740 |
| - | ТК 2-1 | Ул. Заречная 11 – ул. Центральная | Надземная | 159 | 740 |

В качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания выявленных        бесхозных сетей до признания на них права собственности определена МУП                                  «Тепловодоцентраль».