РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

п. Кропоткин

от «29» ноября 2018 г.                                                                                          №95

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения

Бодайбинского муниципального района Иркутской области на 2018-2022 годы и на период до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, руководствуясь Федеральными Законами: от 06.10.2003 года за № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Кропоткинского городского поселения, Дума Кропоткинского городского поселения

РЕШИЛА:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области на 2018-2022 годы и на период до 2032 года» согласно приложения.

- Решение № 13 от 28.04.2016 г. «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 гг.» считать утратившим силу.

- Направить решение главе Кропоткинского городского поселения для подписания и опубликования.

- Опубликовать данное решение в газете «Вести Кропоткин» и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения администрация-кропоткин.рф

Председатель Думы Кропоткинского

городского поселения                                                                                             О.В. Лебедева

Подписано:

«30» ноября 2018 г.

И.о. главы Кропоткинского

муниципального образования                                                                              Н.А. Кулямина

Подписано:

«____»_______________2018 г.

Утверждено решением Думы

Кропоткинского муниципального образования

От «29» ноября 2018 г.№95

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОДАЙБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018-2022 годы и на период до 2032 года

2018 г.

Оглавление

1. Паспорт Программы

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

3. Перспектива развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Кропоткинского городского поселения, на основе которых разрабатывается программа

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

7. Управление Программой

7.1. Ответственные за реализацию Программы

7.2. План-график работ по реализации Программы

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

7.4. Порядок корректировки Программы

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Генеральный план Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г.; - Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 г.г; - Схема теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области; - Схема водоснабжения и водоотведения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области; - Генеральная схема санитарной очистки территории МО Кропоткинское городское поселение Бодайбинского муниципального района Иркутской области; - Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ (ред. ст 23.04.2018 г) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об - электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик программы | Администрация МО Кропоткинское городское поселение Бодайбинский муниципальный район Иркутской области |
| Разработчик программы | Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Кропоткинского городского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Кропоткинского городского поселения: снизить аварийность системы электроснабжения; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения: увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 95 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 50 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения: снизить аварийность системы водоснабжения; увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам снизить до 0%; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения: увеличение доли сточных вод (хозяйственно-коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 %; обеспеченность населения централизованным водоотведения увеличить до 95 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Кропоткинского городского поселения: сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до 100 %; своевременное сокращение несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2032 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2018 года по 2022 год; второй этап – с 2023 года по 2032 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 168775 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 4750 тыс. руб. теплоснабжение – 32250 тыс. руб. газоснабжение – 0 тыс. руб. водоснабжение – 72340 тыс. руб. водоотведение – 53240 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 4795 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет, области, района и местный бюджет (в рамках своих полномочий), сторонние средства инвесторов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |
| Ответственный исполнитель | Администрация Кропоткинского городского поселения |

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура

Система электроснабжения Кропоткинского городского поселения относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах поселения, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

На территории МО поставщиком электрической энергии является АО «Витимэнергосбыт».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Основная электрическая сеть сформирована на напряжении 110кВ. На этом же напряжении осуществляется выдача электроэнергии Мамаканской ГЭС.

От Мамаканской ГЭС по воздушной линии 110кВ «Мамаканская ГЭС – Артёмовская – Кропоткинская» получают питание ПС «Вачинская» и ПС «Кропоткинская», и далее по ВЛ110кВ «Кропоткинская - Перевозовская» - ПС «Кадаликан», ПС «Светлый» и ПС «Перевозовская». От крупных центров питания электроэнергия распределяется по воздушным линиям 35кВ.

Таблица 2.1

Характеристика оборудования системы генерации Кропоткинского городского поселения

| № п./п. | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов МВА | Загрузка трансформа торов. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Кадаликан» | 110/10/6 | 2х2,5 | 0 |
| 2 | ПС «Светлый» | 110/35/6 | 1х10 | 0,2 |
| 3 | ПС «Кропоткинская» | 110/35/6 | 10+16 | 19,9 |
| 4 | ПС «Вачинская» | 110/35/6 | 10+5,6 | 11,86 |
| 5 | ПС «Атыркан-Берикан» | 35/6 | 1х4,0 | 3,43 |
| 6 | ПС «Нижний Угахан» | 35/6 | 1х3,57 | 0,78 |
| 7 | ПС «Кудускит» | 35/6 | 1х3,2 | 1,92 |
| 8 | ПС «Сухой Лог-1» | 35/6 | 2,5+4,0 | 4,46 |
| 9 | ПС «Сухой Лог-2» | 35/6 | 2х6,3 | 4,35 |
| 10 | ПС «Верхний Угахан» | 35/6 | 1х3,2 | 1,34 |
| 11 | ПС «Первенец» | 35/6 | 1х6,3 | 5,44 |
| 12 | ПС «Хомолхо-1» | 35/6 | 1х2,5 | 1,35 |
| 13 | ПС «Хомолхо-2» | 35/6 | 1х6,3 | 4,03 |
|  | Итого по ПС |  | 104,77 | 59,06 |
|  | Итого с учетом Кс=0,95 |  |  | 56,11 |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Информация по общей протяженности сетей на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.

Передача электрической энергии осуществляется по распределительной сети напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, выполненной воздушными линиями.

Нормативный срок службы КЛ по информации электросетевых компаний составляет 25-30 лет, нормативный срок службы ВЛ – 25-50 лет

Информация по трансформаторным подстанциям на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.

Балансы мощности и ресурса

Расчетный показатель выработки электрической энергии по Кропоткинскому городскому поселению за 2017 год составил 313018 млн. кВт*ч.

Мощность источников указана в таблице 2.1.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Поставка 100% электрической энергии контролируется приборами учета, установленными на центрах питания.

Зоны действия источников ресурсов

Величина суммарной мощности источников питания на территории Кропоткинского городского поселения превышает величину потребляемой им электрической нагрузки. Этот фактор необходимо учитывать при анализе расположения источников питания.

Источники электрической энергии на территории Кропоткинского городского поселения находятся на территориях поселений и их окраинах.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по Кропоткинскому городскому поселению в целом

Информация по имеющимся резервам и дефицитам и ожидаемых резервов, и дефицитов мощности в системе электроснабжения на территории Кропоткинского городского поселения представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование | Показатель | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Источники электроэнергии | МВА | 120,77 |
| Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 60,19 |

Перспективная мощность источников электроэнергии покрывает расчетные электрические нагрузки на территории Кропоткинского городского поселения.

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ №24 от 21.01.04, №56-э от 02.03.2011, №585 от 13.12.2011, №208 от 11.05.2011, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Информация по аварийным и внеплановым отключениям электроснабжения потребителей на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Качество поставляемого ресурса

Электрическая энергия поставляется населению по II и III категориям надежности. Отклонение напряжения в питающей сети лежит в нормативных пределах.

Воздействие на окружающую среду

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории Кропоткинского городского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Ежегодно службой по тарифам устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 2.3 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям АО «Витимэнергосбыт».

Таблица 2.3

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2017 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 0,97 | 1,01 |

В целом энергосистема характеризуется значительным износом основных фондов электроэнергетики.

Большинство используемых силовых трансформаторов на подстанциях физически устарели. Они имеют значения потерь холостого хода и короткого замыкания, значительно уступающие характеристикам современных трансформаторов, что увеличивает годовые потери электроэнергии.

Старение основных производственных фондов является общей проблемой топливно-энергетических комплексов в условиях увеличения потребностей энергопотребления, что является источником повышенного риска возникновения крупных аварий. Недостаточное инвестирование на обновление, техническое перевооружение основных производственных фондов генерирующих мощностей, подстанционного оборудования, магистральных и распределительных электрических сетей, а также продление срока эксплуатации оборудования в энергетической области посредством экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования имеет массовый характер и еще более усугубляет ситуацию. Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и уменьшения уровня технологических потерь в энергосистеме необходима реконструкция и техническое перевооружение основных фондов электроэнергетики.

Технические и технологические проблемы в системе

Значительное увеличение потребления электроэнергии Кропоткинского городского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки;

Высокий амортизационный износ как ТП, так и электросетей;

Использование масляных выключателей влечет за собой увеличение эксплуатационных затрат.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Подробная информация по оснащенности вводов коммерческими приборами учета отсутствует.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и указание на утвержденную программу энергоресурсоснабжения представлены в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсоснабжения, учета и сбора информации» обосновывающих материалов.

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

В настоящее время населенные пункты Кропоткинского муниципального образования не газифицированы.

Теплоснабжение существующей многоэтажной, одноэтажной индивидуальной застройки и зданий соцкультбыта осуществляется от существующей котельной, индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Теплоснабжающей организацией на территории Кропоткинского городского поселения является МУП «Тепловодоцентраль».

На неохваченной централизованным теплоснабжением территории Кропоткинского городского поселения применяется индивидуальное отопление от индивидуальных котлов на твердом топливе.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Теплоснабжение зданий и сооружений п. Кропоткин централизованное и печное. Южный район поселка (по ул. Горького, Обручева, Мира, Подстанции и частично ул. Центральная) имеют печное отопление, остальные – централизованное.

На сегодняшний день, источником централизованного теплоснабжения населения, объектов социально-бытового назначения и объектов сторонних организаций является новая блочно-модульная котельная, построенная и введенная в эксплуатацию в октябре 2015 года.

Блочно-модульная котельная оборудована 3-мя котлами марки КВм2,32, установленная мощность каждого котла 2 Гкал/час. Завод изготовитель Энергокомплекс, вид топлива - уголь. Общая производительность котельной – 6 Гкал/час., присоединенная нагрузка – 4,8 Гкал/час, КПД-80%. Система горячего водоснабжения открытая.

Основное характеристики котельных представлено в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Основные характеристики котельных

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования (Гкал/ч) | Топливо | Дата проведения последней наладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК | КВм-2,32 (2,0)КБ | 2015 | 2 | уголь | - |
|  | КВм-2,32 (2,0)КБ | 2105 | 2 | уголь | - |
|  | КВм-2,32 (2,0)КБ | 2105 | 2 | уголь | - |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Общая протяженность тепловых сетей на территории Кропоткинского городского поселения составляет 4,568 км.

Таблица 2.4.1.

Основная характеристика тепловых сетей

| № п/п | Расположение | Тип прокладки | Год прокладки | Нар. диаметр мм | Длина в двухтрубном исчислении, м | Материальная хар-ка кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-котельная СМУ (гребенка) | Наземная+ подземная (дорога) | 2015 | 159 | 580 (без водовода) | 10,40 |
| 2 | Ул. Октябрьская,6-ул. Гагарина 2,б | Наземная+ подземная (дорога) | 2016 | 50 | 208 | 10,40 |
| 3 | Ул. Ленина 11Б – ул. Ленина,19 | Наземная | 2016 | 50 | 150 | 7,5 |
| 4 | Ул. Заречная,11- (колодец) –ул. Заречная, 21 | Наземная+ подземная (дорога) | 2016 | 108 | 250 | 27,0 |
| 5 | Ул. Заречная, 21- ул. Заречная, 16 | подземная (дорога) | 2016 | 108 | 25 | 2,70 |
| 6 | Колодец ЦК-котельная 2 (гребенка) | наземная | 2017 | 108 | 95 | 10,26 |
| 7 | Маг. Теремок – ул. Центральная, 7 | Наземная+ подземная (дорога) | 2017 | 119 | 350 | 41,65 |
| 8 | Колодец ул. Центральная, 3-ул. Октябрьская, 6(колодец) | Наземная+ подземная (дорога) | 2017 | 108 | 186 | 20,09 |
| 9 | Ул. Октябрьская, 6 – ул. Строительная, 8 (без отводов на дома). | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 50 | 211 | 10,55 |
| 10 | Котельная СМУ (гребенка) – ул. Заречная, 22 | наземная | 2017 | 108 | 123 | 13,28 |
| 11 | Котельная СМУ (гребенка) – ул. Чехова, 27 | Наземная+ подземная (дорога) | 2017 | 108 | 265 | 28,62 |
| 12 | Ул.Чехова, 27 – ул. Пушкина, 38 | Наземная+ подземная (дорога) | 2017 | 76 | 160 | 12,16 |
| 13 | Ул. Заречная,5 (колодец) – ул. Заречная, 7 | наземная | 2017 | 40 | 36 | 1,44 |
| 14 | Ул.Заречная, 6 (колодец) – ул. Заречная, 8 | Подземная бесканальная | 2017 | 40 | 14 | 0,56 |
| 15 | Ул. Ленина, 11Б – ул. Ленина, 9 (администрация) | Подземная бесканальная | Нет данных | 50 | 52 | 2,60 |
| 16 | Котельная 2(гребенка) – ул. Центральная, 1 колодец (маг. Центральный) | Подземная бесканальная | Нет данных | 108 | 150 | 16,20 |
| 17 | Ул. Заречная, 4 (колодец) – ул. Заречная, 1 | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 50 | 190 | 9,50 |
| 18 | Ул. Заречная, 9 (колодец) – ул. Заречная, 16 | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 89 | 314 | 27,95 |
| 19 | Ул. Заречная, 9 (колодец) – ул. Заречная, 14 | Наземная+ подземная (дорога) | 2014 | 89 | 180 | 16,02 |
| 20 | Ул. Ленина, колодец «клуб» - ул. Ленина, 4 | наземная | 2014 | 40 | 60 | 2,40 |
| 21 | Ул. Набережная, 7 – ул. Набережная, 11 | наземная | Нет данных | 76 | 150 | 11,40 |
| 22 | Колодец (школа) – ул. Центральная, 4 | наземная | Нет данных | 32 | 68 | 2,18 |
| 23 | Ул. Заречная, 4 – ул. Заречная, 9 | Подземная, непроходной канал | Нет данных | 159 | 170 | 27,03 |
| 24 | Ул. Пушкина, 20 – ул. Чехова, 15 | наземная | Нет данных | 50 | 140 | 7,00 |
| 25 | Котельная СМУ(гребенка) – ул. Гагарина | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 76 | 228 | 17,33 |
| 26 | Амбулатория – Набережная, 7 | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 76 | 228 | 17,33 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 4568 | 441,04 |

Балансы мощности и ресурса

Объем выработки тепловой энергии на территории Кропоткинского городского поселения за 2017 год составил 16651,9 Гкал.

Общая мощность тепловых источников составляет 6 Гкал/час.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

население – 0%;

промышленные объекты – 0%;

объекты социально-культурного и бытового назначения – 0%.

Зоны действия источников ресурсов

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения Кропоткинского городского поселения состоит из 1 зоны действия теплоисточников.

Таблица 2.5

Существующие зоны действия источников тепловой энергии 
Кропоткинского городского поселения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование расчетного элемента территориального деления | Подключенная тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная БМК | п. Кропоткин | 4,8 |

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по Кропоткинскому городскому поселению в целом

В целом по системе теплоснабжения Кропоткинского городского поселения и в разрезе расчетных элементов территориального деления дефицит тепловой мощности не наблюдается.

Резерв тепловой мощности нетто Кропоткинского городского поселения составляет 1,2 Гкал/ч.

Дефицитов тепловой мощности по Кропоткинскому городскому поселению не наблюдается.

Размер резерва тепловой мощности котельных Кропоткинского городского поселения свидетельствует о наличии возможности расширения технологических зон действия котельных и возможности присоединения новых потребителей.

На перспективу генеральным планом Кропоткинского городского поселения на расчетный срок теплоснабжение планируется реконструкция существующей котельной БМК с увеличением мощности до 10 Гкал/ч, путем добавления 2-х аналогичных котлов.

Надежность работы системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

обеспечивать качество теплоносителей;

организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2015-2017 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 2.6

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 | 0 | 3/005 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | 0 | - |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | 0 | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | 0 | - |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за 2017 г., представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения Кропоткинского городского поселения

| Наименование показателей | 2017 г. |
| --- | --- |
|  | с 01 января | с 01 июля |
| население, с НДС, руб./Гкал | 2659,79 | 3457,22 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не установлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

На момент разработки схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

Информация по задолженности потребителей за предоставленные ресурсы на территории Кропоткинского городского поселения перед действующей ресурсоснабжающей организацией отсутствует.

Технические и технологические проблемы в системе

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Кропоткинского городского поселения относятся:

- средний уровень износа тепловых сетей, более 50%;

- отсутствие системы коммерческого учета тепловой энергии, определение объемов поставленной тепловой энергии осуществляется расчетным способом, в результате чего у потребителей отсутствуют стимулы к внедрению энергосбережения и повышения комфортности проживания в помещениях, а у поставщиков – к повышению качества теплоснабжения.

В сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения Кропоткинского городского поселения относятся:

- невыполнение гидравлического расчета тепловых сетей, отсутствие карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей;

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации.

Отсутствие испытаний на определение фактических тепловых потерь тепловой энергии в теплосетях, что приводит к занижению по сравнению с реальным уровнем потерь в тепловых сетях, включаемого в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Подробная информация по оснащенности вводов коммерческими приборами учета отсутствует.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и указание на утвержденную программу энергоресурсоснабжения представлены в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсоснабжения, учета и сбора информации» обосновывающих материалов.

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

Газоснабжение на территории Кропоткинского городского поселения не осуществляется и на перспективу не предусматривается.

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. В п. Светлый отсутствуют сети и сооружения водоснабжения. Вода на хозяйственно-питьевые нужды населению подвозится автотранспортом. Забор воды осуществляется из реки Тунгуска.

Ресурсоснабжающая организация в сфере водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения – МУП «Тепловодоцентраль».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Водоснабжение п. Кропоткин осуществляется из подземного источника – скважины. Диаметр скважины – 159 мм., глубина – 110 м. Вода из водозабора подается в резервуар, емкостью 50 м3, далее без очистки и обеззараживания подается в сеть водоснабжения. На насосной станции установлено два насоса КМ-80/50-200. Водозабор введен в эксплуатацию в 1975 г., проектная производительность 280 м3 в сут. На территории населенного пункта находится контррезервуар с запасом воды 120 м3.

Водозаборная скважина (по паспорту №398) расположена выше населенного пункта на правом берегу кл. Сарафанка. Статический уровень - 6,5 м. Динамический уровень – 37 м. Понижение – 30,5 м. Дебет – 38880 л/час. Подъем воды – аэролифтом. Труба подачи воздуха – стальная, диаметром 25 мм, длиной 70 м.

Подача воздуха осуществляется компрессором НВ- 10/8м2, аварийный РКД-4 (Шкода). Очистка воздуха от нефтепродуктов осуществляется штатным фильтром-маслоотделителем компрессора, ресивером и сменными бумажными фильтрами.

Здание водозабора деревянное.

Качество питьевой воды обеспечивается в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1075-02, утв. 26.09.2001 г.

В п. Светлый отсутствуют сети и сооружения водоснабжения. Вода на хозяйственно-питьевые нужды населению подвозится автотранспортом. Забор воды осуществляется из реки Тунгуска.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Существующая водопроводная сеть поселений – тупиковая. Основной потребитель-население и прочие объекты.

Материал труб – чугун, сталь. Общая протяженность водопроводных сетей на территории Кропоткинского городского поселения 6,1 км., процент износа водопроводных сетей составляет 50%.

Трубопроводы водоснабжения проложены в каналах, совместно с тепловыми сетями.

Балансы мощности и ресурса

Объем поднятой воды на территории Кропоткинского городского поселения за 2017 год составил 90900 м3.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 25%;

- промышленные объекты – 45%;

объекты социально-культурного и бытового назначения – 50 %.

Зоны действия источников ресурсов

Технологические зоны водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения определяются границами населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, следовательно, технологическая зона централизованного водоснабжения – 1 (п. Кропоткин).

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется подвозной водой, подвоз и розлив которой осуществляется МУП «Тепловодоцентраль».

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по Кропоткинскому городскому поселению в целом

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения выполняется для каждой технологической зоны на основании статических данных за 2017 год в соответствии с учётом максимально возможного отклонения расходов воды в сутки. Объёмы воды на нужды организаций приводятся из статистической информации и договорных обязательств ресурсоснабжающей организации.

Генеральный план развития Кропоткинского городского поселения предусматривает увеличение доли жилого фонда.

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ п. Кропоткин | 280 | 249 | 31 (11%) |

На сегодняшний день, на водозаборных сооружениях наблюдается резерв производительности, но неспособный покрыть перспективные нагрузки водопотребления.

Надежность работы системы

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 2.9.

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений.

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающей организацией населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2.9

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения на 2017 год

| Группа | Показатель | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,25 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 4/0,25 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 50 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 75 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год | - |

Качество поставляемого ресурса

Вода поступает в сеть без очистки, поэтому качество воды, это - качество воды водоисточника.

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» не проверяется.

Вода, используемая жителями, по своему составу отвечает требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения, установлено, что для использования воды, отвечающей требованиям СанПиН и ГОСТ, требуется строительство водозаборных, водоочистных сооружений и сетей водоснабжения.

Воздействие на окружающую среду

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сооружения водоподготовки на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В таблице 2.10 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению за 2017 год.

Таблица 2.10

Тарифы на услуги по водоснабжению за 2017 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| МУП «Тепловодоцентраль» | 27,41 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
|  | 28,65 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

Технические и технологические проблемы в системе

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения являются:

- водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) изношены;

- недостаточная производительность существующих подземных водозаборов для перспективной нагрузки;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания городских водопроводов

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Подробная информация по оснащенности вводов коммерческими приборами учета отсутствует.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета и указание на утвержденную программу энергоресурсоснабжения представлены в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсоснабжения, учета и сбора информации» обосновывающих материалов.

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

Водоотведение в п. Кропоткин осуществляется следующим образом: стоки скапливаются в септиках, с последующей откачкой вакуумной машиной. Далее ЖБО вывозятся и сливаются на территории полигона временного хранения ТБО.

Ресурсоснабжающая организация в сфере водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения - МУП «Тепловодоцентраль».

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованная система водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует. Сбор ЖБО на территории п. Кропоткин осуществляется в септики. На территории Кропоткинского городского поселения 33 септика.

В п. Светлый централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Общая протяженность существующих сетей канализации (самотечная) Кропоткинского городского поселения составляет –1,5 км на территории п. Кропоткин. Износ сетей составляет 80%.

Балансы мощности и ресурса

Централизованная система водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует. Сбор ЖБО на территории п. Кропоткин осуществляется в септики.

Зоны действия источников ресурсов

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены септики и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на ближайшие очистные сооружения.

На территории Кропоткинского городского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Сбор ЖБО осуществляется в септики.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Действующие сооружения по очистке сточных вод на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.

На перспективу генеральным планом Кропоткинского городского поселения планируется:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки производственных и хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Перспективные балансы дефицита/резерва мощностей необходимо уточнять при разработке ПСД и планировки застройки жилых районов.

Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 готовность системы водоотведения характеризуется вероятностью того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Готовность системы является одним из комплексных показателей ее надежности.

Показатели надежности централизованных систем водоотведения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоотведения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Показатели надежности централизованной системы водоотведения Кропоткинского городского поселения

| Группа | Показатель | 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях, ед./км | 1,5 |
|  | 3. Износ сетей, % | 80 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 0 |

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории Кропоткинского городского поселения сточные воды никак не очищаются.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения Кропоткинского городского поселения.

Для нормальной работы канализационных сетей необходимо решение следующих задач:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков;

- обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

- предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

- определение профиля основного оборудования;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

На территории Кропоткинского городского поселения централизованная система водоотведения отсутствует, используются септики с последующим сбором и вывозом ЖБО на полигон.

Технические и технологические проблемы в системе

В целом, основными проблемами водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения являются:

- отсутствие централизованного водоотведения.

Совершенствование и расширение системы водоотведения Кропоткинского городского поселения необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

## 2.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Институциональная структура

Ответственность за разработку, утверждение и реализацию региональных программ в области обращения с отходами; организацию по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; разработку и утверждение территориальной схемы обращения с отходами несет администрация Кропоткинского городского поселения согласно положениями Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ (ред. От 05.04.2016) «Об отходах производства и потребления».

Сбор коммунальных отходов от населения, очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют организации, оказывающие услуги по содержанию жилищного фонда. На территории Кропоткинского городского поселения сбором и вывозом ТКО занимается - МУП «Тепловодоцентраль».

На территориях, закрепленных за промышленными предприятиями, коммерческими фирмами, общественными организациями и т.п. сбор ТКО и КГО осуществляют непосредственно природопользователи.

Договор на вывоз ТКО ежегодно заключается или пролонгируется между организацией-перевозчиком и собственником твердых коммунальных отходов – населением, индивидуальными предпринимателями, предприятиями и другими учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон, а также указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов ТКО и количество контейнеров, оговаривается порядок расчета.

Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории Кропоткинского городского поселения налажена система сбора и удаления отходов. Сбор твердых коммунальных отходов и мусора на территории Кропоткинского городского поселения производится в стандартные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках.

Для сбора отходов установлены металлические контейнеры – 22 штуки.

Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций п. Кропоткин осуществляется мусоровозом и контейнеровозом по утвержденному графику и маршруту движения.

Балансы мощности и ресурса

Общий расчетный объем подлежащих утилизации отходов Кропоткинского городского поселения составил за 2017 год с учетом всех отходов – около 2500 куб. м.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению с отходами, ведут обязательный учет образования, получения, передачи, использования и размещения отходов.

На полигоне ТКО каждая мусороуборочная машина должна проходить взвешивание, и таким образом должен вестись точный учет, поступивших на размещение отходов.

Приборы учета в системе обращения с ТКО не предусмотрены. Отходы, размещаемые на полигонах ТКО, проходят учет в полном объеме.

Зоны действия источников ресурсов

На сегодняшний день в пределах Кропоткинского городского поселения  имеется один полигон ТКО - несанкционированная свалка, расположенная в 1,5 км от п. Кропоткин по автодороге Кропоткин-Бодайбо.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по поселению, городскому округу в целом

Информация по мощности действующего полигона ТКО отсутствует. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности не выполнен.

Нормы накопления отходов приняты в соответствии с ТСН для Иркутской области «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (ТСН 1-2000).

Надежность работы системы

Твердые коммунальные отходы, жидкие нечистоты и промышленные отходы специальной техникой вывозятся на существующий полигон – несанкционированная свалка, расположенная в 1,5 км от п. Кропоткин по автодороге Кропоткин-Бодайбо. Подробная информация по полигонам ТКО отсутствует.

Свалка не соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируется с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Качество поставляемого ресурса

Отходы бюджетных предприятий социальной и бытовой сферы также собираются по описанной схеме либо самостоятельно транспортируются на полигон с заключением индивидуальных договоров с организацией-перевозчиком. Все учреждения обязаны своевременно заключать договора со организацией-перевозчиком на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и несут за это ответственность.

В перспективе необходима организация дополнительных контейнерных площадок и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкционированные свалки.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО за 2017 год.

Таблица 2.12

| Тариф, руб./куб. м | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| Бюджет.организации 519,57, сторонние 597,50 | I полугодие |
| Бюджет.организации 519,57, сторонние 597,50 | II полугодие |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения Кропоткинского городского поселения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

Технические и технологические проблемы в системе

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- наличие несанкционированной свалки.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# 3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## 3.1. Количественное определение перспективных показателей развития Кропоткинского городского поселения на основе которых разрабатывается программа

К перспективным показателям развития Кропоткинского городского поселения относятся: динамика численности населения, динамика площадей жилищных фондов многоквартирных домов и частной жилой застройки, прогнозируемые изменения общественной и промышленной застройки.

К общественной застройке города в основном относятся следующие категории объектов:

1. Образовательные учреждения

2. Объекты медицинского обслуживания населения

3. Учреждения культуры и искусства

4. Учреждения социального обеспечения

5. Объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма

6. Объекты розничной торговли

7. Объекты общественного питания

8. Объекты бытового и социального обслуживания, включающие в себя широкий спектр видов оказываемых населению услуг.

Прогноз численности и состава населения Кропоткинского городского поселения до 2032 года по половозрастной структуре представлен в таблице 3.1-3.2. Обоснование данного прогноза содержится в п.1.3 Раздела 1 Обосновывающих материалов Программы «Прогноз численности и состава населения».

Таблица 3.1

Половозрастная структура населения Кропоткинского городского поселения на начало 2018 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 241 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 812 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 317 |
| Итого | 1377 |

Таблица 3.2

Прогноз численности населения Кропоткинского городского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г | 2032 г. |
| 1 | п. Кропоткин | 1450 | 1950 |
| 2 | п. Светлый | 50 | 50 |
|  | Итого: | 1500 | 2000 |

Прогноз развития застройки Кропоткинского городского поселения с прогнозом развития жилищного фонда до 2032 года представлен в таблице 3.3. Обоснование данного прогноза содержится в п.1.4 Раздела 1 Обосновывающих материалов Программы «Прогноз численности и состава населения».

Прогноз развития промышленности представлен в п.1.2 Раздела 1 Обосновывающих материалов Программы «Прогноз численности и состава населения».

Прогноз развития объектов социально-бытового обслуживания, коммунальных объектов и объектов специального назначения описан в генеральном плане Кропоткинского городского поселения.

Таблица 3.3

Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока

| Показатели | Единицы измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2000 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел | 30 |
| сохраняемый объём жилищного фонда | м2 | 38500 |
| проектируемый жилищный фонд | м2 | 21500 |

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы представлен по каждому виду коммунальных ресурсов на весь период разработки Программы в таблицах 3.4.

Обоснование перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы приведено в разделе 2 Обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы».

Таблица 3.4

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018г. | 2019г | 2020г. | 2021 г | 2022г | 2023-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 313018 | 313768 | 314518 | 315268 | 316012 | 319007 |
|  | Мощность источников электроэнергии | МВА | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 120,77 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Объем выработанной тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,652 | 17,002 | 17,352 | 17,702 | 18,039 | 31,202 |
|  | Величина нагрузок | Гкал/ч | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,2 | 8,994 |
|  | Газоснабжение |
|  | Объем подачи газа потребителям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
|  | Величина нагрузок | нм3/час | - | - | - | - | - | - |
|  | Водоснабжение |
|  | Объем переданной воды потребителю | м³ | 102650 | 114400 | 126150 | 137900 | 149650 | 210605 |
|  | Величина нагрузок | м/сут | 281,23 | 313,42 | 345,62 | 377,81 | 410 | 577 |
|  | Водоотведение |
|  | Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 125560 | 173010 |
|  | Величина нагрузок | м/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 474 |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем собираемых ТКО от потребителей | м3/год | 2500 | 2535 | 2570 | 2605 | 2640 | 3000 |

# 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 4.1.

Обоснование перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы приведено в разделе 5 Обосновывающих материалов Программы «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

Таблица 4.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г | 2022г | 2023-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 313018 | 313768 | 314518 | 315268 | 316012 | 319007 |
| Мощность источников электроэнергии | МВА | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 120,77 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь электрической энергии | % | 9 | 9 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | <5 | <5 | <4 | <4 | <3 | <2 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 40 | 38 | 36 | 34 | <32 | <20 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 95 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выработанной тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,652 | 17,002 | 17,352 | 17,702 | 18,039 | 31,202 |
| Величина нагрузок | Гкал/ч | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,2 | 8,994 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии/топлива на выработку тепла | м3 | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент потерь тепла | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | <0,05 | <0,05 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,01 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 5,2 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | <1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | Гкал/ч | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1,006 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем переданной воды потребителю | м³ | 102650 | 114400 | 126150 | 137900 | 149650 | 210605 |
| Величина нагрузок | м/сут | 281,23 | 313,42 | 345,62 | 377,81 | 410 | 577 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу воды | кВт*ч/м3 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,51 |
| Коэффициент потерь воды в сетях | % | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,6 | 4,9 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | <0,25 | <0,22 | <0,2 | <0,18 | <0,15 | <0,05 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | <1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | м/сут | -1,23 | -33,42 | -65,62 | -97,81 | -130 | 23 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 95 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 125560 | 173010 |
| Величина нагрузок | м/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 474 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,2 | <0,1 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | <5 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности очистных сооружений | м3/сут | - | - | - | - | 156 | 26 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | - | - | - | - | - | - |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи газа потребителям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| Величина нагрузок | нм3/час | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу газа | кВт·ч/м³ | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент потерь | % | - | - | - | - | - | - |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - | - | - | - |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников газоснабжения | м³/сут | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение ПДВ в атмосферу | % | - | - | - | - | - | - |
| Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - | - | - | - |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых ТКО от потребителей | м3/год | 2500 | 2535 | 2570 | 2605 | 2640 | 3000 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | <40 | <40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Кропоткинского городского поселения Бодайбинского района до 2032 года (тыс. руб.) представлена в таблице 5.1.

Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей приведено в разделах 6,7,8,9,10,11 Обосновывающих материалов Программы:

Раздел 6 «Перспективная схема электроснабжения Кропоткинского городского поселения»;

Раздел 7 «Перспективная схема теплоснабжения Кропоткинского городского поселения»;

Раздел 8 «Перспективная схема водоснабжения Кропоткинского городского поселения»;

Раздел 9 «Перспективная схема водоотведения Кропоткинского городского поселения»;

Раздел 10 «Перспективная схема газоснабжения Кропоткинского городского поселения»;

Раздел 11 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами».

Обоснование программ установки приборов учета приведено в разделе 12 Обосновывающих материалов Программы «Общая программа проектов».

Обоснование программ реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей приведено в разделе 12 Обосновывающих материалов Программы «Общая программа проектов»

Таблица 5.1

Общая программа инвестиционных проектов Кропоткинского городского поселения

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022 г | 2023-2032 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кропоткинского городского поселения | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Реконструкция ПС «Светлый», с установкой второго трансформатора на 10 мВА | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| Реконструкция ПС «Кропоткинская», с установкой второго трансформатора на 16 мВА | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Реконструкция ТП 10/04 кВ на территории Кропоткинского городского поселения | * |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| Строительство линий электропередач на территории Кропоткинского городского поселения | * |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок на территории Кропоткинского городского поселения | * |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 4750 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4575 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Актуализация схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Реконструкция котельной БМК с увеличением мощности до 10 Гкал/ч | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения | 500 |  |  |  |  |  | 5000 |
| Строительство тепловых сетей п. Кропоткин | 18500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 16500 |
| Реконструкция тепловых сетей | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 32250 | 0 | 500 | 675 | 500 | 500 | 34575 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| мероприятия не планируются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| мероприятия не планируются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| мероприятия не планируются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| Актуализация схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Строительство водозаборной скважины в п. Кропоткин с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 485 м3/сут | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |
| Строительство водозаборной скважины в п. Светлый с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 15 м3/сут | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Реконструкция существующей скважины с заменой насосного оборудования | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Строительство нового водовода с ключа «Теплый» | 20000 |  |  | 10000 | 5000 | 5000 |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения в п. Кропоткин | 27000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 23000 |
| Модернизация существующих водопроводных сетей | 20000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 72340 | 0 | 3000 | 13140 | 8000 | 8000 | 40150 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку стоков | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Актуализация схемы водоотведения Кропоткинского городского поселения | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| Строительство блочно-модульных КОС в п. Кропоткин, производительность 500 м3/сут | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
| Строительство КНС на территории Кропоткинского городского поселения | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Строительство сетей водоотведения | * |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения, протяженностью 1,5 км | 28000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 53240 | 1000 | 3000 | 3165 | 3000 | 3000 | 40075 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кропоткинского городского поселения | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| ликвидация несанкционированных свалок на территории Кропоткинского городского поселения | 350 |  |  | 150 |  |  | 200 |
| рекультивация земель, захламленных несанкционированными, стихийными свалками на территории поселения | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 195 |  |  |  |  | 105 | 90 |
| приобретение мусоровоза МКМ-4503 на шасси КАМАЗ 43253 | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |
| организация в поселении раздельного сбора мусора | 250 |  |  |  |  |  | 250 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 150 |  |  |  | 20 | 20 | 110 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 4795 | 0 | 0 | 400 | 70 | 3625 | 700 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 |  |  |  | 15 | 15 | 20 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  |  |  | 5 | 5 | 15 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 35 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |
| установка приборов учета потребления воды в многоквартирных жилых домах | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 600 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 500 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 750 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 168475 | 1110 | 6610 | 17665 | 11725 | 15255 | 120860 |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета области, Бодайбинского района, бюджета Кропоткинского городского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования окружных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблицах 6.1-6.4 данного раздела приведены объемы и источники инвестиций по каждому проекту программы.

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Реконструкция ПС «Светлый», с установкой второго трансформатора на 10 мВА | 2000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция ПС «Кропоткинская», с установкой второго трансформатора на 16 мВА | 2500 | 2023-2032 |  |
| Строительство линий электропередач на территории Кропоткинского городского поселения | * | 2023-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Реконструкция котельной БМК с увеличением мощности до 10 Гкал/ч | 10000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство тепловых сетей п. Кропоткин | 18500 | 2023-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Строительство водозаборной скважины в п. Кропоткин с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 485 м3/сут | 4000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство водозаборной скважины в п. Светлый с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 15 м3/сут | 500 | 2023-2032 |  |
| Строительство нового водовода с ключа «Теплый» | 20000 | 2020-2032 |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения в п. Кропоткин | 27000 | 2019-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Строительство блочно-модульных КОС в п. Кропоткин, производительность 500 м3/сут | 15000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство КНС на территории Кропоткинского городского поселения | 10000 | 2023-2032 |  |
| Строительство сетей водоотведения | * | 2023-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 195 | 2022-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Перечень проектов, обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кропоткинского городского поселения | 50 | 2020 | бюджетные средства |
| Реконструкция ТП 10/04 кВ на территории Кропоткинского городского поселения | * | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок на территории Кропоткинского городского поселения | * | 2018-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Актуализация схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения | 50 | 2020 | бюджетные средства |
| Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения | 500 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция тепловых сетей | 3000 | 2025-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 | 2023-2032 | бюджетные средства |
| Актуализация схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения | 40 | 2020 |  |
| Реконструкция существующей скважины с заменой насосного оборудования | 500 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Модернизация существующих водопроводных сетей | 20000 | 2019-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Актуализация схемы водоотведения Кропоткинского городского поселения | 40 | 2020 | бюджетные средства |
| Модернизация сетей водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения, протяженностью 1,5 км | 28000 | 2018-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кропоткинского городского поселения | 50 | 2021 | бюджетные средства |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований

Распределение проектов, нацеленных на выполнение экологических требований, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Перечень проектов, обеспечивающих выполнение экологических требований

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 | 2023-2032 | бюджетные средства |
| Строительство водозаборной скважины в п. Кропоткин с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 485 м3/сут | 4000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство водозаборной скважины в п. Светлый с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 15 м3/сут | 500 | 2023-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Строительство блочно-модульных КОС в п. Кропоткин, производительность 500 м3/сут | 15000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кропоткинского городского поселения | 50 | 2021 | бюджетные средства |
| ликвидация несанкционированных свалок на территории Кропоткинского городского поселения | 350 | 2020, 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| рекультивация земель, захламленных несанкционированными, стихийными свалками на территории поселения | 200 | 2021 |  |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

В данном подразделе приведены проекты, направленные на выполнение требований в области энергосбережения, установленных Федеральным Законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Перечень проектов, направленных на выполнения требований законодательства об энергосбережении

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 | 2020 | местный бюджет |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 50 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 50 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку стоков | 50 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 | 2020, 2025 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Проведение энергетического аудита | 25 | 2021 | местный бюджет |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 | 2021-2025 |  |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 | 2021-2025 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| установка приборов учета потребления воды в многоквартирных жилых домах | 400 | 2018-2032 | собственные средства |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 600 | 2018-2032 |  |

Краткое описание форм организации каждого или групп проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием Кропоткинского городского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Обоснование форм организации каждого или групп проектов приведено в разделе 14 Обосновывающих материалов Программы «Организация реализации проектов».

Динамика уровней тарифов, платы за подключение за весь период разработки программы

В таблице 6.5 показана предполагаемая динамика регулируемых тарифов по основным ресурсоснабжающим организациям поселения.

Таблица 6.5

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2032 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,14 | 1,18 | 1,23 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 3457,22 | 3630,08 | 3811,58 | 4002,16 | 4202,27 | 4412,39 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 28,65 | 29,79 | 30,99 | 32,23 | 33,52 | 34,86 |
| Водоотведение, руб./м3 | отс. | отс. | отс. | отс. | * | * |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 519,57 | 529,96 | 540,56 | 551,37 | 562,4 | 573,65 |
| Газоснабжение централизованное, руб./м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| * - Тариф устанавливается после разработки ПСД и организации централизованного водоотведения |

Обоснование оценки уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов или групп проектов приведено в разделе 15 Обосновывающих материалов Программы «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение».

Доступность для население коммунальных услуг

В таблице 6.6 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 6.6

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Кропоткинского городского поселения | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | доступный | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | доступный | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | доступный | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Не более 10 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг Кропоткинского городского поселения соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2032 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 16 Обосновывающих материалов «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## 7.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Кропоткинского городского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Кропоткинского городского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## 7.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2018-2022 гг.;

2 этап – 2023-2032 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах области.

## 7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Кропоткинского городского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Кропоткинского городского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## 7.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Кропоткинского городского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Кропоткинского городского поселения.

Приложение

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Кропоткинского городского поселения

Бодайбинского муниципального района

Иркутской области

на 2018-2022 годы и на период до 2032 года

Обосновывающие материалы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика Кропоткинского городского поселения

1.2. Прогноз развития промышленности

1.3. демографическая ситуация и анализ численности населения

1.4. Прогноз развития застройки Кропоткинского городского поселения с прогнозом развития жилищного фонда

1.5. Прогноз изменения доходов населения

2. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Система электроснабжения

2.2. тепловая энергия

2.3. Водоснабжение

2.4. Водоотведение

2.5. Газоснабжение

2.6. Твердые коммунальные отходы

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

3.2. Система теплоснабжения

3.3. Система водоснабжения

3.4. Система водоотведения

3.5. Система газоснабжения

3.6. Система обращения с ТКО

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения и учета, сбора информации

4.1. Анализ состояния энергоресурс сбережения, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

6. Перспективная схема электроснабжения Кропоткинского городского поселения

7. Перспективная схема теплоснабжения Кропоткинского городского поселения

8. Перспективная схема водоснабжения Кропоткинского городского поселения

9. Перспективная схема водоотведения Кропоткинского городского поселения

10. Перспективная схема газоснабжения Кропоткинского городского поселения

11. Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами

12. Общая программа проектов

13. Финансовые потребности для реализации программы

13.1. Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

13.2. величина изменения совокупных эксплуатационных затрат по системам ресурсоснабжения в связи с реализацией проектов

14. Организация реализации проектов

15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

15.1. Формирование проектов

15.2. оценка совокупных инвестиционных проектов и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы

15.3. оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа)за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

17. Модель для расчета программы

17.1. перечень используемых вычислительных программ

17.2. описание моделей, с помощью которых осуществляются расчеты обоснования по программе

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1. Краткая характеристика Кропоткинского городского поселения

Кропоткинское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Бодайбинского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 67-оз «О статусе и границах муниципальных образований Бодайбинского района Иркутской области».

В Кропоткинское муниципальное образование входят рабочий поселок Кропоткин со статусом городского населенного пункта и сельский населенный пункт – п. Светлый.

Административным центром муниципального образования является р.п. Кропоткин.

По данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 01.01.2018 г. составило 1376 тыс. чел.

Кропоткинское муниципальное образование граничит с юга – с Бодайбинским муниципальным образованием, с юго-запада и запада – с Артемовским муниципальным образование, с северо-запада, севера, северо-востока и востока – с Жуинским муниципальным образование (все – Бодайбинский муниципальный район), с юго-востока – с Каларским муниципальным районом Забайкальского края.

Расстояние от поселка Кропоткин до областного центра – 1300 км, до железнодорожной станции п. Таксимо – 350 км, до районного центра г. Бодайбо – 130 км.

Рисунок 1. Схема расположения границ Кропоткинского городского поселения.

Таблица 1.1

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | на начало 2018 г. |
| п. Кропоткин | 1351 |
| п. Светлый | 25 |
| Итого: | 1376 |

Территория

Территория в границах населенных пунктов составляет: 1458110,6 га.

Плотность населения – 0,09 человека на 1 кв.км.

Площадь р.п. Кропоткин в существующих границах составляет 372 га. В настоящее время застроенная территория занимает 87,8 га, или 23,6 % всех земель в границах поселка. Из нее 61 га (69,5% застроенной территории), приходится на жилую зону, большая часть которой, 37 га или 60,6%, сформирована индивидуальной жилой застройкой усадебного типа, 7.1 га или 11.6% территории жилых зон занимают малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками. Территория ведения дачных хозяйств, садоводства и огородничества составляет 16,9 га. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети жилых кварталов. Учреждения обслуживания, составляющие общественно-деловую зону поселка (объекты общественно-делового назначения, здравоохранения и социального обеспечения) размещаются на площади 5,5 га.

Производственные зоны, включающие в себя промышленные территории и территории коммунальных объектов, занимают 13,2 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 7,9 га.

Рекреационная зона, представленная, главным образом, территорией леса и природного ландшафта, занимает 279,5 га или 75,1 % всей площади поселка.

Зоны специального назначения – территория кладбища, составляют 1,7 га, территория режимных объектов, в составе которых расположено пожарное депо ПЧ -130 – 0,2 га. Прочие территории занимают 3,0 га.

Территория п. Светлый в современных границах составляет 251,0 га. В настоящее время, застроенная территория занимает 26,3 га, или 10,5% всех земель в границах поселка. Из нее 24,1 га (91,6% застроенной территории) приходиться на жилую зону, полностью сформированную индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети жилых кварталов.

Производственные зоны занимают незначительную территорию – 2,2 га. Рекреационная зона, представленная в основном территорией ландшафта (луга и пойменные территории) занимает 211,6 га или 84,3% площади населенного пункта.

Зоны сельскохозяйственного использования составляют 12,5 га, зоны специального назначения – территория кладбища – 0,5 га. На прочие территории приходиться 0,1 га.

Климат

Климат на территории поселения резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая температура составляет минус 6°С, с колебаниями температур от минуса 55 до плюс 35°С. Среднегодовое количество осадков варьирует от 250 до 350 мм, более 79 % их приходится на теплый период года. Снег выпадает в конце сентября и сходит в конце мая начале июня. Мощность снегового покрова изменяется от 0,1 до 0,7 м на водоразделе до 1,5 м на склонах и долинах. Ледостав приходится на октябрь, ледоход на май. Отрицательная средняя температура, развитие мощного темно-лишайного покрова приводит к формированию островной многолетней мерзлоты мощностью от 200 до 250 м на водоразделах и 80-100 м в долинах водотоков. Глубина сезонного оттаивания грунтов не превышает 1,5 -2,5 м.

## 1.2. Прогноз развития промышленности

Возникновение постоянного населения на территории Кропоткинского городского поселения, во второй половине XIX в., было связано с разведкой и освоением месторождений золотоносных руд. Основным видом деятельности населения являлась добыча золота. Также, помимо золотодобывающей промышленности, жители территории занимались лесозаготовкой, сельским хозяйством, охотой и рыболовством. С начало 90-х гг., объем золотодобычи резко сократился, перестали существовать сопутствующие производства, многие предприятия прекратили свое существование. К настоящему времени, в границах муниципального образования осуществляется добыча золота на нескольких производственных участках, что позволяет определить функциональный профиль территории как золотодобывающий. Данная функциональная специализация муниципального образования сохраняется до конца расчетного срока генерального плана.

## 1.3. Демографическая ситуация и анализ численности населения

Важным показателем демографической ситуации в городском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2018 г. возрастная структура населения Кропоткинского городского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.2

Половозрастная структура населения Кропоткинского городского поселения на начало 2018 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 241 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 812 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 317 |
| Итого | 1377 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Расчет численности производился с использованием данных роста населения, отраженных в ранее запроектированных генеральных планах, на основе возможного территориального развития населенных пунктов, анализа и корректировки имеющихся данных с учетом всех возможных ограничений для развития жилищного строительства.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения, выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Прогноз численности населения Кропоткинского городского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г | 2032 г. |
| 1 | п. Кропоткин | 1450 | 1950 |
| 2 | п. Светлый | 50 | 50 |
|  | Итого: | 1500 | 2000 |

Еще одним важным показателем, характеризующим половозрастную структуру населения, является коэффициент демографической нагрузки, отражающий соотношение между трудоспособным населением и неработающими (детьми и пенсионерами).

## 1.4. Прогноз развития застройки Кропоткинского городского поселения с прогнозом развития жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2018г.) -  38,5 тыс. кв. м.

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) средняя жилищная обеспеченность Кропоткинского городского поселения принимается в размере 30 м2 общей площади на одного жителя, жилищный фонд муниципального образования составит 60,0 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 38,5 тыс. м2 общей площади, и в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Согласно муниципальной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Кропоткинском муниципальном образовании Бодайбинского района Иркутской области на 2009-2019 гг.» к сносу предлагается 17,6 тыс. м2 ветхих жилых домов или 45,7% всех жилых домов муниципального образования. Предполагается, что вне зоны реконструкции, в частном секторе, замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно.

Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 0,6 тыс. м2 общей площади, или 1,5% существующего, предлагается к сносу в связи с организацией санитарно-защитных зон от производственных объектов. Общий объем убыли жилищного фонда составит 18,2 тыс. м2 общей площади, или 47,3% существующего фонда. В сносимом по ветхости жилищном фонде, согласно данным администрации, проживает 0,75 тыс. чел. При средней жилищной обеспеченности 29,6 м2/чел. население, проживающее в сносимом под организацию санитарно-защитных зон жилищном фонде, составляет 0,020 тыс. чел.

Для расселения населения, проживающего в сносимом жилищном фонде (около 0,8 тыс. чел.) на перспективу при средней жилищной обеспеченности 32 м2/чел. Потребуется 25,6 тыс. м2 общей площади жилья.

Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока по генеральному плану представлено ниже (Таблица 1.4).

Таблица 1.4

Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока

| Показатели | Единицы измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2000 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2/чел | 30 |
| сохраняемый объём жилищного фонда | м2 | 38500 |
| проектируемый жилищный фонд | м2 | 21500 |

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Информация по доходам населения и их прогнозам на расчетный срок на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2018-2032 год спрос на коммунальные ресурсы в Кропоткинском городском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## 2.1. Система электроснабжения

### Прогноз удельных расходов электрической энергии

Для категории потребителей «население» в перспективе ожидается увеличение показателей спроса систем электроснабжения Кропоткинского городского поселения в соответствии с Генеральным планом в связи с намеченным планами по электрификации перспективных планировочных районов и увеличением прогнозируемой численности населения.

Показатели удельной коммунально-бытовой нагрузки и нагрузки общественных зданий приняты согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Удельная расчетная электрическая нагрузка для коммунально-бытового сектора принята 2,8 кВт/квартира (для квартир, оборудованных электрическими плитами) и 1,05 кВт/квартира (для квартир, оборудованных газовыми плитами). При расчетах также учтена общедомовая силовая нагрузка.

Электрическая нагрузка социальных и общественных зданий определена на основании удельных показателей РД 34.20.185-94, приведенных в таблице ниже. Удельные электрические нагрузки общественных зданий представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Удельные электрические нагрузки общественных зданий

| №№ п.п. | Общественные здания | Единица измерения | Удельная нагрузка | Расчетные коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы: |  |  |  |  |
| 1. | - с электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/учащийся | 0,25 | 0,95 | 0,38 |
| 2. | - без электрифицированных столовых и спортзалами | То же | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 3. | - с буфетами без спортзалов | -"- | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 4. | - без буфетов и спортзалов | -"- | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| 5. | Профессионально-технические училища со столовыми | -"- | 0,46 | 0,8-0,92 | 0,75-0,43 |
| 6. | Детские дошкольные учреждения | кВт/ место | 0,46 | 0,97 | 0,25 |
| II | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины: |  |  |  |  |
| 7. | - без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,23 | 0,82 | 0,7 |
| 8. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,25 | 0,8 | 0,75 |
|  | Непродовольственные магазины |  |  |  |  |
| 9. | - без кондиционирования воздуха | -"- | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 10. | - с кондиционированием воздуха | -"- | 0,16 | 0,9 | 0,48 |
| III | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 11. | - до 400 к | кВт/мест | 1,04 | 0,98 | 0,2 |
| 12. | -свыше 500 до 1000 | кВт/ место | 0,86 | 0,98 | 0,2 |
| 13. | -свыше 1100 | То же | 0,75 | 0,98 | 0,2 |
|  | Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 14. | -до 100 | -"- | 0,9 | 0,95 | 0,33 |
| 15. | -свыше 100 до 400 | -"- | 0,81 | 0,95 | 0,33 |
| 16. | -свыше 500 до 1000 | -"- | 0,69 | 0,95 | 0,33 |
| 17. | -свыше 1100 | -"- | 0,56 | 0,95 | 0,33 |
| IV | ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 18. | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей | 0,075 | 0,8 | 0,75 |
| 19. | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,97 | 0,25 |
| V | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры и киноконцертные залы: |  |  |  |  |
| 20. | - без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,12 | 0,95 | 0,33 |
| 21. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 22. | Клубы | кВт/место | 0,46 | 0,92 | 0,43 |
| VI | ЗДАНИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ: |  |  |  |  |
| 23. | - без кондиционирования воздуха | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 0,9 | 0,48 |
| 24. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,054 | 0,87 | 0,57 |
| VII | УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЫХА |  |  |  |  |
| 25. | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,36 | 0,92 | 0,43 |
| 26. | Детские лагеря | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 | 0,92 | 0,43 |
| VIII | УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |
|  | Гостиницы: |  |  |  |  |
| 27. | - без кондиционирования воздуха (без ресторанов) | кВт/место | 0,34 | 0,9 | 0,48 |
| 28. | - с кондиционированием воздуха | Тоже | 0,46 | 0,85 | 0,62 |

### Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Перспективный баланс потребления электрической энергии Кропоткинского городского поселения составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источники достаточны, при отсутствии резкого развития промышленных предприятий Кропоткинского городского поселения в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования, довести учет потребления электроэнергии до 100%.

Расчет электрических нагрузок на территории Кропоткинского городского поселения в разрезе населенных пунктов представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Таблица прироста нагрузок по основным источникам электроснабжения

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов (расчётный срок), МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10кВ, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | прирост эл. нагрузок | 2022 г. | прирост эл. нагрузок | 2032 г. |
| ПС «Кадаликан» | 110/10/6 | 2х2,5 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| ПС «Светлый» | 110/35/6 | 2х10 | 0,2 | 0,025 | 0,225 | 0,00 | 0,225 |
| ПС «Кропоткинская» | 110/35/6 | 2х16 | 19,9 | 0,424 | 20,324 | 0,681 | 21,005 |
| ПС «Вачинская» | 110/35/6 | 10+5,6 | 11,86 | 0,00 | 11,86 | 0,00 | 11,86 |
| ПС «Атыркан-Берикан» | 35/6 | 1х4,0 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 |
| ПС «Нижний Угахан» | 35/6 | 1х3,57 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 |
| ПС «Кудускит» | 35/6 | 1х3,2 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 |
| ПС «Сухой Лог-1» | 35/6 | 2,5+4,0 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 4,46 |
| ПС «Сухой Лог-2» | 35/6 | 2х6,3 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 4,35 |
| ПС «Верхний Угахан» | 35/6 | 1х3,2 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
| ПС «Первенец» | 35/6 | 1х6,3 | 5,44 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 5,44 |
| ПС «Хомолхо-1» | 35/6 | 1х2,5 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 |
| ПС «Хомолхо-2» | 35/6 | 1х6,3 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 4,03 |
| Итого по ПС |  | 120,77 | 59,06 |  | 59,51 |  | 60,19 |
| Итого с учетом Кс=0,95 |  |  | 56,11 |  | 56,53 |  | 57,18 |

В таблице 2.3 приведены общие показатели потребности электрической энергии на территории Кропоткинского городского поселения до 2032 г.

Таблица 2.3

Перспективные показатели потребности в электрической энергии

| Наименование населенного пункта | Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Кропоткинское гп | млн. кВт*ч | 313018 | 316012 | 319007 |

## 2.2. Тепловая энергия

### Прогноз перспективного удельного расхода тепловой энергии

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, произведены с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для объектов нового строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых помещений и мест общего пользования определены исходя их нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление в соответствии с таблицей 4 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258) для температуры наружного воздуха – 42 0С (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2

| Кол-во этажей | Значение по Кропоткинскому гп | Нормируемый удельный расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2 при расчетной температуре наружного воздуха |
| --- | --- | --- |
|  | -42 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 160 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 148 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3 | 94 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 70 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 2 | 60 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 59 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |

Для вновь возводимых зданий в соответствии с Требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262) предусмотрено снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции: с 2020 г. – на 10%.

### Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

Перспективный спрос на спрос на тепловую энергию, а также максимальный объем потребления тепловой энергии (при расчетных температурах наружного воздуха) по Кропоткинскому городскому поселению с распределением по видам потребления и расчетным элементам территориального деления по периодам реализации схемы теплоснабжения приведен в табл. 2.5.

В связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения объем отпуска (потребления) теплоносителя для горячего водоснабжения не рассчитывается.

Таблица 2.5

Расчет планируемой общей тепловой нагрузки на расчетный срок по населенным пунктам Кропоткинского городского поселения

| Наименование | Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| подключённая нагрузка | Гкал/час | 4,8 | 5,2 | 8,994 |

### Перспективный структурный спрос на тепловую энергию

Приросты площади строительных фондов Кропоткинского городского поселения в течение 2018-2032 гг. ожидаются только за счет строительства индивидуальных жилых домов. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | 2017 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| п. Кропоткин |
| Установленная мощность, Гкал/час | 6 | 6 | 10 |
| Ограничения тепловой мощности | - | - | - |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 4,8 | 5,2 | 8,994 |
| Потребление тепла, Гкал/год | 16651,9 | 18039,5 | 31201,5 |

## 2.3. Водоснабжение

### Прогноз удельного водопотребления

В настоящее время в Кропоткинском городском поселении удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85 приведены в нижеследующей таблице 2.7.

Таблица 2.7

Показатель удельного водопотребления, м3/мес (л/сут) на 1 чел

| Тип застройки | Показатель удельного водопотребления |
| --- | --- |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем | 5,88 (196) |
| Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем (без ванн) | 5,29 (176,33) |
| Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем (без ванн) | 4,76 (158,67) |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями | 5,32 (177,33) |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и душем с водонагревателями (без ванн) | 4,78 (159,33) |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) без горячего водоснабжения | 3,37 (112,33) |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением без канализации (или септика) | 1,36 (45,33) |
| Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки с канализацией (или септиком) | 1,56 (52) |
| Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки без канализации (или септика) | 1,03(34,33) |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды принято для канализованной территории (5,88 м3/мес. на 1 чел.) и представлено в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество потребителей | чел. | 1032 |
| Фактическое количество реализованной воды населению | м3/год | 90900 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | м3/мес. | 8090,8 |
|  | м3/год | 97090,6 |

Величины удельного водопотребления Кропоткинского городского поселения лежат в пределах существующих норм. Детальный расчет балансов водопотребления на основании действующих нормативов не произведен т.к. отсутствует информация по абонентам в разрезе категорий благоустройства. На остальной территории применяется децентрализованное водоснабжение, объем которого в расчетах не учитывается.

### Перспективные показатели спроса на водоснабжение

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции к росту потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2032 года.

Прогнозный баланс водоснабжения Кропоткинского городского поселения на основании генерального плана Кропоткинского городского поселения представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Статья расхода | ед. | 2017г факт | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2032гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кропоткинское ГП |
| Потребление всего | м3/год | 90900 | 102650 | 114400 | 126150 | 137900 | 149650 | 210605 |
| -среднесуточное | м3/сут | 249,04 | 281,23 | 313,42 | 345,62 | 377,81 | 410 | 577 |

### Перспективный структурный баланс водопотребления

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Кропоткинского городского поселения приведено в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Статья расхода | ед. | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2032гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кропоткинское гп |
| Питьевая вода в т.ч.: | м3/сут | 249,04 | 281,23 | 313,42 | 345,62 | 377,81 | 410 |
| - населению в т.ч.: | м3/сут | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетным организациям | м3/сут | - | - | - | - | - | - |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3/сут | - | - | - | - | - | - |

## 2.4. Водоотведение

### Прогноз удельного водоотведения

На сегодняшний день для граждан, проживающих в многоквартирных или частных жилых домах на территории Кропоткинского городского поселения, при отсутствии приборов учета действуют нормативы потребления водного ресурса. В таблице 2.7 приведены значения действующих нормативов для жилых зданий всех категорий благоустройства.

Согласно п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Система централизованного водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения осуществляется путем сбора ЖБО в септики и последующим сбором и вывозом ассенизаторской машиной на полигон ЖБО.

### Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогнозный баланс образования сточных вод на территории Кропоткинского городского поселения выполнен на основании генерального плана Кропоткинского городского поселения, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и Схемы водоотведения Кропоткинского гп и представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Прогнозное потребление воды

| Статья расхода | ед. | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2032гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | м3/год | централизованное водоотведение отсутствует, сбор осуществляется в септики с последующим вывозом на полигон ЖБО | 125560 | 173010 |

### Перспективный структурный баланс водоотведения

Структурный баланс среднесуточного и годового водоотведения по группам абонентов в границах Кропоткинского городского поселения в прогнозе до 2032 года представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Структурный баланс годового водоотведения по группам абонентов в границах Кропоткинского городского поселения в прогнозе до 2032 года

| Статья расхода | ед. | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023-2032гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отведенных стоков | м3/год | централизованное водоотведение отсутствует, сбор осуществляется в септики с последующим вывозом на полигон ЖБО | 125560 | 173010 |
| Собственные организации: | м3/год |  | 0 | 0 |
| в т.ч. собственные стоки участка водоотведения | м3/год |  | 0 | 0 |
| Объем сточных вод пропущенной ч/з очистные сооружения | м3/год |  | 125560 | 173010 |
| Объем реализации услуг всего в том числе: | м3/год |  | 125560 | 173010 |

## 2.5. Газоснабжение

### Прогноз удельного потребления газа

На территории Кропоткинского городского поселения централизованное газоснабжение отсутствует.

### Перспективные показатели спроса на газ

Генеральным планом Кропоткинского городского поселения газификация населенных пунктов не планируется.

## 2.6. Твердые коммунальные отходы

### Прогноз изменения норм накопления твердых коммунальных отходов

Источниками образования ТКО являются население Кропоткинского городского поселения, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения.

Твердые коммунальные отходы — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов — среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

На норматив накопления влияют такие факторы как степень благоустройства жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания.

В таблице 2.13 представлены нормативы образования ТКО.

Таблица 2.13

Нормативы образования ТКО

| Наименование отходов | Норма по ТСН 1-2000. |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб. м | 2 куб. м на 1 чел/год |

Кропоткинскому городскому поселению необходимо определение актуальных нормативов образования отходов.

Перспективные нормы накопления отходов определяются в соответствии с генеральной схемой очистки территории поселения, с подробным описанием мероприятия для развития системы обращения с ТКО, анализом всех подсистем и актуальными нормами накопления отходов.

### Перспективные показатели спроса на сбор, вывоз и размещение ТКО

Для определения расчетных объемов образования отходов и сравнения их с фактическими значениями используются нормы накопления отходов для населения и объектов социально-культурной сферы из утвержденных документов.

Исходя из вышеизложенного, прогноз спроса на сбор и утилизацию отходов в границах Кропоткинского городского поселения до 2032 года приведен в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Расчетные объемы накопления ТКО до 2032 года

| Наименование отходов | 2017г | на 2032г |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, куб. м. | 2500 | 3000 |

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 3.1. Система электроснабжения

### 3.1.1.  Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Система электроснабжения Кропоткинского городского поселения относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах поселения, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

На территории МО поставщиком электрической энергии является АО «Витимэнергосбыт».

### 3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Основная электрическая сеть сформирована на напряжении 110кВ. На этом же напряжении осуществляется выдача электроэнергии Мамаканской ГЭС.

От Мамаканской ГЭС по воздушной линии 110кВ «Мамаканская ГЭС – Артёмовская – Кропоткинская» получают питание ПС «Вачинская» и ПС «Кропоткинская», и далее по ВЛ110кВ «Кропоткинская - Перевозовская» - ПС «Кадаликан», ПС «Светлый» и ПС «Перевозовская». От крупных центров питания электроэнергия распределяется по воздушным линиям 35кВ.

Таблица 3.1

Характеристика оборудования системы генерации Кропоткинского городского поселения

| № п./п. | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов МВА | Загрузка трансформа торов. МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Кадаликан» | 110/10/6 | 2х2,5 | 0 |
| 2 | ПС «Светлый» | 110/35/6 | 1х10 | 0,2 |
| 3 | ПС «Кропоткинская» | 110/35/6 | 10+16 | 19,9 |
| 4 | ПС «Вачинская» | 110/35/6 | 10+5,6 | 11,86 |
| 5 | ПС «Атыркан-Берикан» | 35/6 | 1х4,0 | 3,43 |
| 6 | ПС «Нижний Угахан» | 35/6 | 1х3,57 | 0,78 |
| 7 | ПС «Кудускит» | 35/6 | 1х3,2 | 1,92 |
| 8 | ПС «Сухой Лог-1» | 35/6 | 2,5+4,0 | 4,46 |
| 9 | ПС «Сухой Лог-2» | 35/6 | 2х6,3 | 4,35 |
| 10 | ПС «Верхний Угахан» | 35/6 | 1х3,2 | 1,34 |
| 11 | ПС «Первенец» | 35/6 | 1х6,3 | 5,44 |
| 12 | ПС «Хомолхо-1» | 35/6 | 1х2,5 | 1,35 |
| 13 | ПС «Хомолхо-2» | 35/6 | 1х6,3 | 4,03 |
|  | Итого по ПС |  | 104,77 | 59,06 |
|  | Итого с учетом Кс=0,95 |  |  | 56,11 |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Информация по общей протяженности сетей на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.

Передача электрической энергии осуществляется по распределительной сети напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, выполненной воздушными линиями.

Нормативный срок службы КЛ по информации электросетевых компаний составляет 25-30 лет, нормативный срок службы ВЛ – 25-50 лет

Информация по трансформаторным подстанциям на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.

Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Величина суммарной мощности источников питания на территории Кропоткинского городского поселения превышает величину потребляемой им электрической нагрузки. Этот фактор необходимо учитывать при анализе расположения источников питания.

Источники электрической энергии на территории Кропоткинского муниципального образования находятся на территориях поселений и их окраинах.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Информация по имеющимся резервам и дефицитам и ожидаемых резервов, и дефицитов мощности в системе электроснабжения на территории Кропоткинского городского поселения представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Показатель | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Источники электроэнергии | МВА | 120,77 |
| Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 60,19 |

Перспективная мощность источников электроэнергии покрывает расчетные электрические нагрузки на территории Кропоткинского городского поселения.

Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели и нормы качества электрической энергии установлены стандартом – ГОСТ 32144-2013 и обязательны для включения в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергией между электросбытовыми организациями и потребителями электрической энергии.

Показателями качества электроэнергии являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- размах изменения напряжения;

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

- коэффициент n-ной гармонической составляющей напряжения;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- импульсное напряжение;

- коэффициент временного перенапряжения.

Готовность системы является одним из комплексных показателей надежности электроснабжения.

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

В энергосистеме периодически случаются аварийные ситуации. Сводные данные об отказах на электросетевых объектах подлежат опубликованию и размещены на официальных сайтах сетевых организаций. В опубликованных данных содержится информация о времени и месте возникновения неполадок, сроках восстановления электроснабжения, причинах возникновения технологических нарушений и количестве недоотпущенной электрической энергии.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории Кропоткинского городского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

### 3.1.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Ежегодно службой по тарифам устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 3.3 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям АО «Витимэнергосбыт».

Таблица 3.3

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2017 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 0,97 | 1,01 |

В целом энергосистема характеризуется значительным износом основных фондов электроэнергетики.

Большинство используемых силовых трансформаторов на подстанциях физически устарели. Они имеют значения потерь холостого хода и короткого замыкания, значительно уступающие характеристикам современных трансформаторов, что увеличивает годовые потери электроэнергии.

Старение основных производственных фондов является общей проблемой топливно-энергетических комплексов в условиях увеличения потребностей энергопотребления, что является источником повышенного риска возникновения крупных аварий. Недостаточное инвестирование на обновление, техническое перевооружение основных производственных фондов генерирующих мощностей, подстанционного оборудования, магистральных и распределительных электрических сетей, а также продление срока эксплуатации оборудования в энергетической области посредством экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования имеет массовый характер и еще более усугубляет ситуацию. Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и уменьшения уровня технологических потерь в энергосистеме необходима реконструкция и техническое перевооружение основных фондов электроэнергетики.

## 3.2. Система теплоснабжения

### Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В настоящее время два населенных пункта Кропоткинского муниципального образования не газифицированы.

Теплоснабжение существующей многоэтажной, одноэтажной индивидуальной застройки и зданий соцкультбыта осуществляется от существующих котельных, индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Теплоснабжающей организацией на территории Кропоткинского городского поселения является МУП «Тепловодоцентраль».

На неохваченной централизованным теплоснабжением территории Кропоткинского городского поселения применяется индивидуальное отопление от индивидуальных котлов на твердом топливе.

### Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Теплоснабжение зданий и сооружений п. Кропоткин централизованное и печное. Южный район поселка (по ул. Горького, Обручева, Мира, Подстанции и частично ул. Центральная) имеют печное отопление, остальные – централизованное.

На сегодняшний день, источником централизованного теплоснабжения населения, объектов социально-бытового назначения и объектов сторонних организаций является новая блочно-модульная котельная, построенная и введенная в эксплуатацию в октябре 2015 года.

Блочно-модульная котельная оборудована 3-мя котлами марки КВм2,32, установленная мощность каждого котла 2 Гкал/час. Завод изготовитель Энергокомплекс, вид топлива - уголь. Общая производительность котельной – 6 Гкал/час., присоединенная нагрузка – 4,8 Гкал/час,  КПД-80%. Система горячего водоснабжения открытая.

Основное характеристики котельных представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Основные характеристики котельных

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования (Гкал/ч) | Топливо | Дата проведения последней наладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК | КВм-2,32 (2,0)КБ | 2015 | 2 | уголь | - |
|  | КВм-2,32 (2,0)КБ | 2105 | 2 | уголь | - |
|  | КВм-2,32 (2,0)КБ | 2105 | 2 | уголь | - |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Общая протяженность тепловых сетей на территории Кропоткинского городского поселения составляет 4,568 км.

Таблица 3.4.1.

Основная характеристика тепловых сетей

| № п/п | Расположение | Тип прокладки | Год прокладки | Нар. диаметр мм | Длина в двухтрубном исчислении, м | Материальная хар-ка кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК-котельная СМУ (гребенка) | Наземная+ подземная (дорога) | 2015 | 159 | 580 (без водовода) | 10,40 |
| 2 | Ул. Октябрьская,6-ул. Гагарина 2,б | Наземная+ подземная (дорога) | 2016 | 50 | 208 | 10,40 |
| 3 | Ул. Ленина 11Б – ул. Ленина,19 | Наземная | 2016 | 50 | 150 | 7,5 |
| 4 | Ул. Заречная,11- (колодец) –ул. Заречная, 21 | Наземная+ подземная (дорога) | 2016 | 108 | 250 | 27,0 |
| 5 | Ул. Заречная, 21- ул. Заречная, 16 | подземная (дорога) | 2016 | 108 | 25 | 2,70 |
| 6 | Колодец ЦК-котельная 2 (гребенка) | наземная | 2017 | 108 | 95 | 10,26 |
| 7 | Маг. Теремок – ул. Центральная, 7 | Наземная+ подземная (дорога) | 2017 | 119 | 350 | 41,65 |
| 8 | Колодец ул. Центральная, 3-ул. Октябрьская, 6(колодец) | Наземная+ подземная (дорога) | 2017 | 108 | 186 | 20,09 |
| 9 | Ул. Октябрьская, 6 – ул. Строительная, 8 (без отводов на дома). | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 50 | 211 | 10,55 |
| 10 | Котельная СМУ (гребенка) – ул. Заречная, 22 | наземная | 2017 | 108 | 123 | 13,28 |
| 11 | Котельная СМУ (гребенка) – ул. Чехова, 27 | Наземная+ подземная (дорога) | 2017 | 108 | 265 | 28,62 |
| 12 | Ул.Чехова, 27 – ул. Пушкина, 38 | Наземная+ подземная (дорога) | 2017 | 76 | 160 | 12,16 |
| 13 | Ул. Заречная,5 (колодец) – ул. Заречная, 7 | наземная | 2017 | 40 | 36 | 1,44 |
| 14 | Ул.Заречная, 6 (колодец) – ул. Заречная, 8 | Подземная бесканальная | 2017 | 40 | 14 | 0,56 |
| 15 | Ул. Ленина, 11Б – ул. Ленина, 9 (администрация) | Подземная бесканальная | Нет данных | 50 | 52 | 2,60 |
| 16 | Котельная 2(гребенка) – ул. Центральная, 1 колодец (маг. Центральный) | Подземная бесканальная | Нет данных | 108 | 150 | 16,20 |
| 17 | Ул. Заречная, 4 (колодец) – ул. Заречная, 1 | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 50 | 190 | 9,50 |
| 18 | Ул. Заречная, 9 (колодец) – ул. Заречная, 16 | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 89 | 314 | 27,95 |
| 19 | Ул. Заречная, 9 (колодец) – ул. Заречная, 14 | Наземная+ подземная (дорога) | 2014 | 89 | 180 | 16,02 |
| 20 | Ул. Ленина, колодец «клуб» - ул. Ленина, 4 | наземная | 2014 | 40 | 60 | 2,40 |
| 21 | Ул. Набережная, 7 – ул. Набережная, 11 | наземная | Нет данных | 76 | 150 | 11,40 |
| 22 | Колодец (школа) – ул. Центральная, 4 | наземная | Нет данных | 32 | 68 | 2,18 |
| 23 | Ул. Заречная, 4 – ул. Заречная, 9 | Подземная, непроходной канал | Нет данных | 159 | 170 | 27,03 |
| 24 | Ул. Пушкина, 20 – ул. Чехова, 15 | наземная | Нет данных | 50 | 140 | 7,00 |
| 25 | Котельная СМУ(гребенка) – ул. Гагарина | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 76 | 228 | 17,33 |
| 26 | Амбулатория – Набережная, 7 | Наземная+ подземная (дорога) | Нет данных | 76 | 228 | 17,33 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 4568 | 441,04 |

Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения Кропоткинского городского поселения состоит из 1 зоны действия теплоисточников.

Таблица 3.5

Существующие зоны действия источников тепловой энергии 
Кропоткинского городского поселения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование расчетного элемента территориального деления | Подключенная тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная БМК | п. Кропоткин | 4,8 |

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

В целом по системе теплоснабжения Кропоткинского городского поселения и в разрезе расчетных элементов территориального деления дефицит тепловой мощности не наблюдается.

Резерв тепловой мощности нетто Кропоткинского городского поселения составляет 1,2 Гкал/ч.

Дефицитов тепловой мощности по Кропоткинскому городскому поселению не наблюдается.

Размер резерва тепловой мощности котельных Кропоткинского городского поселения свидетельствует о наличии возможности расширения технологических зон действия котельных и возможности присоединения новых потребителей.

На перспективу генеральным планом Кропоткинского городского поселения на расчетный срок теплоснабжение планируется реконструкция существующей котельной БМК с увеличением мощности до 10 Гкал/ч, путем добавления 2-х аналогичных котлов.

Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2015-2017 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 3.6

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 | 0 | 3/005 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | 0 | - |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | 0 | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | 0 | - |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения в сфере организации качественного теплоснабжения:

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Кропоткинского городского поселения относятся:

- средний уровень износа тепловых сетей, более 50%;

- отсутствие системы коммерческого учета тепловой энергии, определение объемов поставленной тепловой энергии осуществляется расчетным способом, в результате чего у потребителей отсутствуют стимулы к внедрению энергосбережения и повышения комфортности проживания в помещениях, а у поставщиков – к повышению качества теплоснабжения.

В сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения Кропоткинского городского поселения относятся:

- невыполнение гидравлического расчета тепловых сетей, отсутствие карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей;

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации.

Отсутствие испытаний на определение фактических тепловых потерь тепловой энергии в теплосетях, что приводит к занижению по сравнению с реальным уровнем потерь в тепловых сетях, включаемого в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

### Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за 2017 гг, представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения Кропоткинского городского поселения

| Наименование показателей | 2017 г. |
| --- | --- |
|  | с 01 января | с 01 июля |
| население, с НДС, руб./Гкал | 2659,79 | 3457,22 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения Кропоткинского городского поселения не установлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

На момент разработки схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

Информация по задолженности потребителей за предоставленные ресурсы на территории Кропоткинского городского поселения перед действующей ресурсоснабжающей организацией отсутствует.

## 3.3. Система водоснабжения

### 3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. В п. Светлый отсутствуют сети и сооружения водоснабжения. Вода на хозяйственно-питьевые нужды населению подвозится автотранспортом. Забор воды осуществляется из реки Тунгуска.

Ресурсоснабжающая организация в сфере водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения – МУП «Тепловодоцентраль».

### 3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Водоснабжение п. Кропоткин осуществляется из подземного источника – скважины. Диаметр скважины – 159 мм., глубина – 110 м. Вода из водозабора подается в резервуар,  емкостью 50 м3, далее без очистки и обеззараживания подается в сеть водоснабжения. На насосной станции установлено два насоса КМ-80/50-200. Водозабор введен в эксплуатацию в 1975 г., проектная производительность 280 м3 в сут. На территории населенного пункта находится контррезервуар с запасом воды 120 м3.

Водозаборная скважина (по паспорту №398) расположена выше населенного пункта на правом берегу кл. Сарафанка. Статический уровень - 6,5 м. Динамический уровень – 37 м. Понижение – 30,5 м. Дебет – 38880 л/час. Подъем воды – аэролифтом. Труба подачи воздуха – стальная, диаметром 25 мм, длиной 70 м.

Подача воздуха осуществляется компрессором НВ- 10/8м2, аварийный РКД-4 (Шкода). Очистка воздуха от нефтепродуктов осуществляется штатным фильтром-маслоотделителем компрессора, ресивером и сменными бумажными фильтрами.

Здание водозабора деревянное.

Качество питьевой воды обеспечивается в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1075-02, утв. 26.09.2001 г.

В п. Светлый отсутствуют сети и сооружения водоснабжения. Вода на хозяйственно-питьевые нужды населению подвозится автотранспортом. Забор воды осуществляется из реки Тунгуска.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Существующая водопроводная сеть поселений – тупиковая. Основной потребитель-население и прочие объекты.

Материал труб – чугун, сталь. Общая протяженность водопроводных сетей на территории Кропоткинского городского поселения 6,1 км. процент износа водопроводных сетей составляет 50%.

Трубопроводы водоснабжения проложены в каналах, совместно с тепловыми сетями.

Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технологические зоны водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения определяются границами населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, следовательно, технологическая зона централизованного водоснабжения – 1 (п. Кропоткин).

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется поверхностной водой близлежащих водоемов.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения выполняется для каждой технологической зоны на основании статических данных за 2017 год в соответствии с учётом максимально возможного отклонения расходов воды в сутки. Объёмы воды на нужды организаций приводятся из статистической информации и договорных обязательств ресурсоснабжающей организации.

Генеральный план развития Кропоткинского городского поселения предусматривает увеличение доли жилого фонда.

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружения, м3/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ п. Кропоткин | 280 | 249 | 31 (11%) |

На сегодняшний день, на водозаборных сооружениях наблюдается резерв производительности, но неспособный покрыть перспективные нагрузки водопотребления.

Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 готовность системы водоснабжения характеризуется вероятностью того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Готовность системы является одним из комплексных показателей ее надежности.

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 3.9.

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений.

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 3.9

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения на 2017 год

| Группа | Показатель | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,25 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 4/0,25 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 50 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 75 |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год | - |

На сегодняшний день развитию и эксплуатации систем централизованного водоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения препятствуют несколько факторов. Их перечень и более детальное описание представлено ниже.

- Отсутствие защищенного резервного источника водоснабжения на случай ЧС, отвечающего требованиям правил «Резервирования источников питьевого водоснабжения»;

- Недостаточная надежность системы водоснабжения Кропоткинского городского поселения;

- водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) изношены;

- недостаточная производительность существующих подземных водозаборов для перспективной нагрузки;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания городских водопроводов.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сооружения водоподготовки на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.

### 3.3.3. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

В таблице 3.10 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению за 2017 год.

Таблица 3.10

Тарифы на услуги по водоснабжению за 2017 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| МУП «Тепловодоцентраль» | 27,41 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
|  | 28,65 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

Подробная информация о данной организации отсутствует.

## 3.4. Система водоотведения

### Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Водоотведение в п. Кропоткин осуществляется следующим образом: стоки скапливаются в септиках, с последующей откачкой вакуумной машиной. Далее ЖБО вывозятся и сливаются на территории полигона временного хранения ТБО.

Ресурсоснабжающая организация в сфере водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения - МУП «Тепловодоцентраль».

### Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованная система водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует. Сбор ЖБО на территории п. Кропоткин осуществляется в септики. На территории Кропоткинского городского поселения 33 септика.

В п. Светлый централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты с последующим вывозом ассенизационными машинами.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Общая протяженность существующих сетей канализации (самотечная) Кропоткинского городского поселения составляет – 1,5 км на территории п. Кропоткин. Износ сетей составляет 100%.

Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены септики и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на ближайшие очистные сооружения.

На территории Кропоткинского городского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Сбор ЖБО осуществляется в септики.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Действующие сооружения по очистке сточных вод на территории Кропоткинского городского поселения отсутствуют.

На перспективу генеральным планом Кропоткинского городского поселения планируется:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки производственных и хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Перспективные балансы дефицита/резерва мощностей необходима уточнять при разработке ПСД и планировки застройки жилых районов.

Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 готовность системы водоотведения характеризуется вероятностью того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Готовность системы является одним из комплексных показателей ее надежности.

Показатели надежности централизованных систем водоотведения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоотведения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

Показатели надежности централизованной системы водоотведения Кропоткинского городского поселения

| Группа | Показатель | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 1,5 |
|  | 2. Аварийность на сетях, ед./км | 1,5 |
|  | 3. Износ сетей, % | 100 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 0 |

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории Кропоткинского городского поселения сточные воды никак не очищаются.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения Кропоткинского городского поселения.

Для нормальной работы канализационных сетей необходимо решение следующих задач:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков;

- обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

- предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

- определение профиля основного оборудования;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

### Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

На территории Кропоткинского городского поселения централизованная система водоотведения отсутствует, используются септики с последующим сбором и вывозом ЖБО на полигон.

## 3.5. Система газоснабжения

### Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Газоснабжение на территории Кропоткинского городского поселения не осуществляется и на перспективу не предусматривается.

### Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

Газоснабжение на территории Кропоткинского городского поселения не осуществляется и на перспективу не предусматривается.

### Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Газоснабжение на территории Кропоткинского городского поселения не осуществляется и на перспективу не предусматривается.

## 3.6. Система обращения с ТКО

### Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Ответственность за разработку, утверждение и реализацию региональных программ в области обращения с отходами; организацию по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; разработку и утверждение территориальной схемы обращения с отходами несет администрация Кропоткинского городского поселения согласно положениями Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ (ред. От 05.04.2016) «Об отходах производства и потребления».

Сбор коммунальных отходов от населения, очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют организации, оказывающие услуги по содержанию жилищного фонда. На территории Кропоткинского городского поселения сбором и вывозом ТКО занимается - МУП «Тепловодоцентраль».

На территориях, закрепленных за промышленными предприятиями, коммерческими фирмами, общественными организациями и т.п. сбор ТКО и КГО осуществляют непосредственно природопользователи.

Договор на вывоз ТКО ежегодно заключается или пролонгируется между организацией-перевозчиком и собственником твердых коммунальных отходов – населением, управляющими компаниями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями и другими учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон, а также указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов ТКО и количество контейнеров, оговаривается порядок расчета.

### Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории Кропоткинского городского поселения налажена система сбора и удаления отходов. Сбор твердых коммунальных отходов и мусора на территории Кропоткинского городского поселения производится в стандартные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках.

Для сбора отходов установлены металлические контейнеры – 22 штуки.

Сбор и транспортировка отходов от населения и организаций п. Кропоткин осуществляется мусоровозом и контейнеровозом по утвержденному графику и маршруту движения.

Отходы бюджетных предприятий социальной и бытовой сферы также собираются по описанной схеме либо самостоятельно транспортируются на полигон с заключением индивидуальных договоров с организациями-перевозчиками. Все учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и несут за это ответственность.

Основные проблемы, возникающие при сборе отходов от населения:

- требуется реорганизация периодичности сбора и вывоза ТКО в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- наличие несанкционированных свалок

В перспективе необходима организация дополнительных контейнерных площадок и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкционированные свалки.

Анализ эффективности и надежности системы транспортировки ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Для оптимизации вывоза ТКО составляются графики движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства обслуживает организации бюджетной сферы, население и прочих потребителей.

Транспортировка отходов осуществляется транспортом МУП «Тепловодоцентраль». Для сбора и вывоза ТБО используются 2 автомашины (ГАЗ 3309 -  контейнеровоз, ГАЗ-САЗ-35071- мусоровоз).

Дополнительно для вывоза мусора с территории п. Кропоткин используются погрузчик В-138.00110.

Анализ эффективности и надежности систем размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Твердые коммунальные отходы, жидкие нечистоты и промышленные отходы специальной техникой вывозятся на существующий полигон – несанкционированная свалка, расположенная в 1,5 км от п. Кропоткин по автодороге Кропоткин-Бодайбо. Подробная информация по полигонам ТКО отсутствует.

Свалка не соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Имеющиеся проблемы в системе размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания ТКО:

- в пределах поселений образуются несанкционированные свалки, примыкающие к неблагоустроенной малоэтажной застройке и гаражно-строительным кооперативам;

- накопление отходов производства и потребления, представляющих опасность для населения и окружающей природной среды.

- системы сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, образующихся в результате деятельности населения не налажена.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Информация по мощности действующего полигона ТКО отсутствует. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности не выполнен.

Нормы накопления отходов приняты в соответствии с ТСН для Иркутской области «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (ТСН 1-2000).

Общий расчетный объем подлежащих утилизации отходов Кропоткинского городского поселения составил за 2017 год с учетом всех отходов – около 2500 куб. м.

Анализ показателей готовности системы обращения с ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

В течении 2016-2017 годов вступили в силу изменения к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» 24.06.1998 № 89-ФЗ в части обязательной организации раздельного сбора отходов силами организаций, обслуживающих жилой фонд. Устанавливается порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами в соответствии с изменившимся законодательством являются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

- научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;

- использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

- использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;

- участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

Направления государственной политики в области обращения с отходами на данный момент являются приоритетными в следующей последовательности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов;

- предотвращение образования отходов;

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработка отходов;

- утилизация отходов;

- обезвреживание отходов.

В связи с приоритетными направлениями развития систем обращения с ТКО, регламентированными ФЗ №89 и №458, степень готовности системы обращения с ТКО важно оценивать не только со стороны надежности и работоспособности, но и со стороны возможности и объемов утилизации и обезвреживания отходов, а также внедрения раздельного сбора ТКО от населения.

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, которые коснулись системы вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Федерации теперь будет осуществляться региональным оператором.

Развитие системы обращения с ТКО Кропоткинского городского поселения должно быть рассмотрено и обосновано территориальной схемой обращения с отходами Иркутской области, учитывая, мощности всех объектов размещения, тарифы единого регионального оператора и актуальную численность населения муниципального образования.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- наличие несанкционированной свалки.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система обращения с ТКО включает в себя систему управления отходами, которая в свою очередь является составной частью управления жизнедеятельностью населенного пункта. Система управления отходами предусматривает не только контроль состояния окружающей среды в местах расположения объектов размещения отходов и здоровья населения, но и контроль энергоэкологического, медико-биологического и социального состояния среды; сбор и хранение объективной информации о состоянии окружающей среды, здоровье населения и др.

В системе обращения с ТКО Кропоткинского городского поселения источниками загрязнения окружающей среды являются несанкционированные свалки.

Полигон ТКО — это комплекс природоохранительных сооружений, предназначенный для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТКО, предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду, загрязнению атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Атмосферный воздух над телом полигона загрязнен аммиаком и сероводородом, что гигиенического значения не имеет в связи с размещением полигона на значительном расстоянии от жилой застройки.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

### Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО за 2017 год.

Таблица 3.12

| Тариф, руб./куб. м | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| Бюджет организации 519,57, сторонние 597,50 | I полугодие |
| Бюджет организации 519,57, сторонние 597,50 | II полугодие |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения Кропоткинского городского поселения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

## 4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях

В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

1. эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2. поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4. планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5. использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Согласно Федеральному закону №261-ФЗ полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

1. разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2. установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Целью муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" является обеспечение экономии энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" являются:

- Количество приборов учета, подлежащих обслуживанию, ремонту либо замене;

- Количество объектов, на которых проведены работы по внедрению энергоэффективных устройств (оборудования).

## 4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Кропоткинского городского поселения за 2017 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 | 25 |
| Газ | отс. | отс. | отс. |
| Водоснабжение | 25 | 45 | 50 |
| Водоотведение | отс. | отс. | отс. |

Подробная количественная информация по установленным приборам учета в разрезе каждой из действующих коммунальных инфраструктур на территории Кропоткинского городского поселения отсутствует.

# 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы комплексного развития.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48.

Данная Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной Методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства Кропоткинского городского поселения по группам, предусмотренных пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов № 359/ГС, а именно:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

- спрос на коммунальные ресурсы;

- показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

- показатели надежности поставки ресурса;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели экологичности производства ресурсов;

- другие показатели, важные для поселения.

Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства Кропоткинского городского поселения, приведен в таблице 5.1. Описание показателей выполнено с учетом Приложения к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48.

Таблица 5.1

Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства

| Группа показателей | Наименование показателя | Описание показателя |
| --- | --- | --- |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Обеспеченность населения доступом к коммунальной инфраструктуре | Численность населения, проживающего в многоквартирных и частных жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Объем производства товаров и услуг | Количество ресурса, произведенного для реализации всем абонентам |
|  | Величина новых нагрузок | Величина суммарных нагрузок, присоединенных в рассматриваемом периоде |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Удельные расходы электроэнергии, топлива | Отношение расходов электрической энергии, топлива на производство и транспортировку продукта к объему производства и транспортировки продукта |
|  | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь ресурса в сетях к протяженности сети |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников | Разность между мощностью источника и величиной фактически производимого ресурса |
| Показатели воздействия на окружающую среду | Приводятся показатели, характеризующие влияние технологического процесса производства ресурса на окружающую среду |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Охват абонентов приборами учета | Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы (приводится в разрезе индивидуальных и общедомовых приборов учета) |

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Кропоткинское гп | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | доступный | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | доступный | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | доступный | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Не более 10 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Обоснование критериев доступности коммунальных услуг для населения Кропоткинского городского поселения приводится в разделе 15 Программы комплексного развития, в котором выполняются следующие расчеты:

- расчет прогнозного совокупного платежа населения поселения за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;

- сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

- проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г | 2022г | 2023-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 313018 | 313768 | 314518 | 315268 | 316012 | 319007 |
| Мощность источников электроэнергии | МВА | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 104,77 | 120,77 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь электрической энергии | % | 9 | 9 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | <5 | <5 | <4 | <4 | <3 | <2 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 40 | 38 | 36 | 34 | <32 | <20 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 95 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выработанной тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,652 | 17,002 | 17,352 | 17,702 | 18,039 | 31,202 |
| Величина нагрузок | Гкал/ч | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,2 | 8,994 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии/топлива на выработку тепла | м3 | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент потерь тепла | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | <0,05 | <0,05 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,01 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 5,2 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | <1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | Гкал/ч | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1,006 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем переданной воды потребителю | м³ | 102650 | 114400 | 126150 | 137900 | 149650 | 210605 |
| Величина нагрузок | м/сут | 281,23 | 313,42 | 345,62 | 377,81 | 410 | 577 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу воды | кВт*ч/м3 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,51 |
| Коэффициент потерь воды в сетях | % | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,6 | 4,9 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | <0,25 | <0,22 | <0,2 | <0,18 | <0,15 | <0,05 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | <1 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | м/сут | -1,23 | -33,42 | -65,62 | -97,81 | -130 | 23 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 95 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 125560 | 173010 |
| Величина нагрузок | м/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 474 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,2 | <0,1 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | <5 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности очистных сооружений | м3/сут | - | - | - | - | 156 | 26 |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | - | - | - | - | - | - |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи газа потребителям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| Величина нагрузок | нм3/час | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу газа | кВт·ч/м³ | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент потерь | % | - | - | - | - | - | - |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - | - | - | - |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников газоснабжения | м³/сут | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение ПДВ в атмосферу | % | - | - | - | - | - | - |
| Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - | - | - | - |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых ТКО от потребителей | м3/год | 2500 | 2535 | 2570 | 2605 | 2640 | 3000 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | <40 | <40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения Кропоткинского городского поселения, а также обеспечение электрической энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения Кропоткинского городского поселения.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Генерального плана Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г.;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 г.г.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов;

- простой срок окупаемости проекта.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, из мероприятий по развитию системы электроснабжения Кропоткинского городского поселения сформировано две группы проектов:

- Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального образования в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов,

- Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кропоткинского городского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Реконструкция ПС «Светлый», с установкой второго трансформатора на 10 мВА;

- Реконструкция ПС «Кропоткинская», с установкой второго трансформатора на 16 мВА;

- Реконструкция ТП 10/04 кВ на территории Кропоткинского городского поселения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Строительство линий электропередач на территории Кропоткинского городского поселения;

- Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок на территории Кропоткинского городского поселения.

Распределительные сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения поселка.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

# 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2032 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генерального плана Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г.;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 г.г.

- Схема теплоснабжения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области.

Перспективная схема теплоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем теплоснабжения (котельных, ТП), и мероприятия, направленные на развитие тепловых сетей и объектов на них для подключения перспективных потребителей.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Актуализация схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Реконструкция котельной БМК с увеличением мощности до 10 Гкал/ч.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2023-2032 гг.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения;

- Строительство тепловых сетей п. Кропоткин;

- Реконструкция тепловых сетей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019-2032 г.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения Кропоткинского городского поселения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

# 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2032 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генерального плана Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г.;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 г.г.

- Схема водоснабжения и водоотведения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области.

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения (водозаборов, артезианских скважин), и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них для подключения перспективных потребителей.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- Производственный контроль качества питьевой воды;

- Актуализация схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения.

Срок реализации: 2020, 2025 г.

Ожидаемый эффект: определение динамики химического состава воды.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Строительство водозаборной скважины в п. Кропоткин с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 485 м3/сут;

- Строительство водозаборной скважины в п. Светлый с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 15 м3/сут;

- Реконструкция существующей скважины с заменой насосного оборудования.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2023-2032 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Строительство нового водовода с ключа «Теплый»;

- Строительство новых сетей водоснабжения в п. Кропоткин;

- Модернизация существующих водопроводных сетей.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2032 гг.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Кропоткинского городского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

# 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2032 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генерального плана Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г.;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 г.г.

- Схема водоснабжения и водоотведения Кропоткинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области.

Перспективная схема водоотведения учитывает мероприятия, предусматривающие строительство и реконструкцию сооружений и насосных станций системы водоотведения на перспективу, а также строительство, реконструкцию и модернизацию линейных объектов систем водоотведения.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку стоков;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и отвода сточных вод.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- Актуализация схемы водоотведения Кропоткинского городского поселения.

Срок реализации: до 2022 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- Строительство блочно-модульных КОС в п. Кропоткин, производительность 500 м3/сут;

- Строительство КНС на территории Кропоткинского городского поселения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения и очистки ЖБО.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2032 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- Строительство сетей водоотведения;

- Модернизация сетей водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения, протяженностью 1,5 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019-2032 г.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения Кропоткинского городского поселения позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

# 10. Перспективная схема газоснабжения КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2032 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генерального плана Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г.;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 г.г. .

Перспективная схема газоснабжения учитывает мероприятия, предусматривающие строительство и реконструкцию головных сооружений и распределительных пунктов газоснабжения на перспективу, а также строительство, реконструкцию и модернизацию линейных объектов систем газоснабжения.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Развитие централизованного газоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения не планируется.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Развитие централизованного газоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения не планируется.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Развитие централизованного газоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения не планируется.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Развитие централизованного газоснабжения на территории Кропоткинского городского поселения не планируется.

# 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на услуги вывоза и размещения ТКО по всем годам, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

- Генерального плана Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г.;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 г.г.

- Генеральная схема санитарной очистки территории МО Кропоткинское городское поселение Бодайбинского муниципального района Иркутской области.

Перечень мероприятий, направленных на развитие объектов системы обращения с ТКО на территории поселения, приведены в таблице 10-1 данного раздела.

Перспективная схема развития системы обращения с ТКО направлена на усовершенствование системы и методов утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления, на оптимизацию системы сбора отходов и системы транспортировки отходов до мест их размещения и переработки. Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

- конкретную цель проекта;

- технические параметры проекта;

- необходимые капитальные затраты;

- срок реализации проекта;

- ожидаемые эффекты;

- сроки получения эффектов;

- простой срок окупаемости проектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2019, 2025 гг.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Кропоткинского городского поселения.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2019-2020 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО по минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Кропоткинского городского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Кропоткинского городского поселения;

- рекультивация земель, захламленных несанкционированными, стихийными свалками на территории поселения;

- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- приобретение мусоровоза МКМ-4503 на шасси КАМАЗ 43253;

- организация в поселении раздельного сбора мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2019-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией Кропоткинского городского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО Кропоткинского городского поселения позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории Кропоткинского городского поселения.

# 12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

В данном разделе приводится перечень необходимых проектов, обеспечивающих спрос на все виды коммунальных ресурсов по всем годам, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

- Генерального плана Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г.;

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского муниципального образования на 2016-2025 г.г.

Мероприятия, направленные на развитие каждой из систем коммунальной инфраструктуры, приведены в перспективных схемах данных систем (разделы 6 – 11 Обосновывающих материалов Программы).

Сведения о финансовых потребностях для реализации программы представлены в разделе 13 Обосновывающих материалов «Финансовые потребности для реализации программы».

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 1000 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет Кропоткинского городского поселения – 1000,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия тепловой энергии – данные отсутствуют.

Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 600тыс. руб;

- установка приборов учета потребления воды в многоквартирных жилых домах – 400 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 1000 тыс. руб.

# 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В настоящем разделе содержится обоснование ежегодной динамики:

1. совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов, устанавливающей перечни мероприятий по развитию систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории Кропоткинского городского поселения;

2. величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов.

Предметом обоснования являются инвестиционные проекты, предполагающие поставку коммунальных услуг по регулируемым тарифам.

Для приведения инвестиционных затрат к уровню цен соответствующих лет применены:

- индексы-дефляторы инвестиций, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2032 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013;

- индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемой с применением федеральных и территориальных единичных расценок, утверждаемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

## 13.1. Совокупные потребности в капительных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

Общая программа инвестиционных проектов Кропоткинского городского поселения до 2032 года (тыс. руб.) представлена в таблице 5.1.

Из таблицы следует, что общая сумма инвестиций, предусмотренная Программой в развитие коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, составляет 168775 тыс. руб. в текущих ценах.

Таблица 13.1

Общая программа инвестиционных проектов Кропоткинского городского поселения

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022 г | 2023-2032 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кропоткинского городского поселения | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Реконструкция ПС «Светлый», с установкой второго трансформатора на 10 мВА | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |
| Реконструкция ПС «Кропоткинская», с установкой второго трансформатора на 16 мВА | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
| Реконструкция ТП 10/04 кВ на территории Кропоткинского городского поселения | * |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| Строительство линий электропередач на территории Кропоткинского городского поселения | * |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок на территории Кропоткинского городского поселения | * |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 4750 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4575 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Актуализация схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Реконструкция котельной БМК с увеличением мощности до 10 Гкал/ч | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения | 500 |  |  |  |  |  | 5000 |
| Строительство тепловых сетей п. Кропоткин | 18500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 16500 |
| Реконструкция тепловых сетей | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 32250 | 0 | 500 | 675 | 500 | 500 | 34575 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| мероприятия не планируются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| мероприятия не планируются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| мероприятия не планируются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| Актуализация схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Строительство водозаборной скважины в п. Кропоткин с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 485 м3/сут | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |
| Строительство водозаборной скважины в п. Светлый с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 15 м3/сут | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Реконструкция существующей скважины с заменой насосного оборудования | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Строительство нового водовода с ключа «Теплый» | 20000 |  |  | 10000 | 5000 | 5000 |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения в п. Кропоткин | 27000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 23000 |
| Модернизация существующих водопроводных сетей | 20000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 72340 | 0 | 3000 | 13140 | 8000 | 8000 | 40150 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку стоков | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Актуализация схемы водоотведения Кропоткинского городского поселения | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| Строительство блочно-модульных КОС в п. Кропоткин, производительность 500 м3/сут | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
| Строительство КНС на территории Кропоткинского городского поселения | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Строительство сетей водоотведения | * |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения, протяженностью 1,5 км | 28000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 53240 | 1000 | 3000 | 3165 | 3000 | 3000 | 40075 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кропоткинского городского поселения | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| ликвидация несанкционированных свалок на территории Кропоткинского городского поселения | 350 |  |  | 150 |  |  | 200 |
| рекультивация земель, захламленных несанкционированными, стихийными свалками на территории поселения | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 195 |  |  |  |  | 105 | 90 |
| приобретение мусоровоза МКМ-4503 на шасси КАМАЗ 43253 | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |
| организация в поселении раздельного сбора мусора | 250 |  |  |  |  |  | 250 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 150 |  |  |  | 20 | 20 | 110 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 4795 | 0 | 0 | 400 | 70 | 3625 | 700 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 |  |  |  | 15 | 15 | 20 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  |  |  | 5 | 5 | 15 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 35 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |
| установка приборов учета потребления воды в многоквартирных жилых домах | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 600 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 500 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 750 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 168475 | 1110 | 6610 | 17665 | 11725 | 15255 | 120860 |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

## 13.2 Величина изменения совокупных эксплуатационных затрат по системам ресурсоснабжения в связи с реализацией проектов

В данном подразделе приведены ожидаемые эффекты от реализации предложенных проектов в системах коммунальной инфраструктуры для основных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ресурсоснабжения.

Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний.

В качестве базового периода выбран 2017 год. Предметом настоящего обоснования не являются изменения в оборотных активах и краткосрочных обязательствах, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов (скорость оборота текущих активов и краткосрочных обязательств, факторы, определяющие формирование дебиторской и кредиторской задолженности). В соответствии с этим правилом все тарифы, инвестиционные и текущие затраты, а также иные источники доходов учитываются без НДС.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2032 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013 (далее «Прогноз»).

Индексы изменения цен и тарифов приведены в таблице 13.2.

В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

В расчетах приняты следующие налоговые ставки:

- Налог на добавленную стоимость (НДС) - 18,0%

- Налог на прибыль - 20,0%

- Налог на имущество - 2,2%

- Страховые взносы с ФОТ – 30,2%.

Таблица 13.2

Индексы изменения цен и тарифов на период 2018 - 2032 годы

| № п/п | Показатели | Интервалы планирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| 1 | Индекс изменения потребительских цен (инфляция) | 1 | 1,075 | 1,055 | 1,048 | 1,043 | 1,043 | 1,023 |
| 2 | Индекс-дефлятор инвестиций | 1 | 1 | 1,052 | 1,046 | 1,044 | 1,041 | 1,017 |
| 3 | Индекс изменения заработной платы | 1 | 1,058 | 1,054 | 1,054 | 1,036 | 1,033 | 1,032 |
| 4 | Индекс роста цен на тепловую энергию | 1 | 1,058 | 1,035 | 1,041 | 1,038 | 1,048 | 1,12 |
| 5 | Индекс роста цен на электроэнергию | 1 | 1,08 | 1,073 | 1,065 | 1,06 | 1,049 | 1,011 |
| 6 | Индекс роста цен на газ | 1 | 1,051 | 1,024 | 1,03 | 1,03 | 1,15 | 1,016 |

# 14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием Кропоткинского городского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории Кропоткинского городского поселения организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием Кропоткинского городского поселения

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием Кропоткинского городского поселения. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

Реализацию проектов по установке приборов учета (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения) предполагается осуществлять за счет средств индивидуальных абонентов, а также средств компаний, осуществляющих управление объектами недвижимости.

Особенностью организации инженерной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения является высокая хозяйственная и социальная значимость. Важными вопросами являются экономика и организация инфраструктуры.

Основу инженерной инфраструктуры составляет инженерно-энергетический комплекс, включающий в себя водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство, т.е. объекты централизованного водоснабжения и канализации, отопления и горячего водоснабжения, электро- и газоснабжения, утилизации ТКО и другие.

Большинство отраслей данного комплекса относятся к группе естественных монополий и имеют обеспечивающий характер. Любые существенные отклонения от нормального режима работы объектов инженерной инфраструктуры ведут к нарушению жизнедеятельности Кропоткинского городского поселения в целом.

Инженерная инфраструктура относится к числу важнейших объектов местного управления и планирования, так как от результатов ее деятельности в первую очередь зависят возможности развития поселений, привлечение инвестиций и качество жизни населения. Поэтому эффективное управление данным комплексом является приоритетной задачей развития поселений.

Для реализации мероприятий по усовершенствованию инженерных инфраструктур необходимо и важно привлечение районных ресурсов. Создание организаций с участием округа может рассматриваться как резервный способ реализации мероприятий программы.

# 15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Все инвестиционные проекты, предусмотренные программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения, могут быть распределены на следующие группы:

- Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей;

- Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований;

- Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Деление проектов по критерию их экономической эффективности по величине срока окупаемости в данном случае не является возможным, т.к. большинство проектов нацелены на обеспечение качественного и бесперебойного ресурсоснабжения потребителей, а также на выполнение требований законодательства по охране окружающей среды и энергосбережению вне зависимости от их экономической привлекательности, т.е. носят, прежде всего, социальный характер.

По каждой группе проектов в соответствующем подразделе также приведены источники финансирования и организации, ответственные за исполнение данных проектов.

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде представлены в подразделе 13.1 данного раздела.

Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде представлены в разделе 16.

## 15.1. Формирование проектов

Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Реконструкция ПС «Светлый», с установкой второго трансформатора на 10 мВА | 2000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция ПС «Кропоткинская», с установкой второго трансформатора на 16 мВА | 2500 | 2023-2032 |  |
| Строительство линий электропередач на территории Кропоткинского городского поселения | * | 2023-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Реконструкция котельной БМК с увеличением мощности до 10 Гкал/ч | 10000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство тепловых сетей п. Кропоткин | 18500 | 2023-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Строительство водозаборной скважины в п. Кропоткин с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 485 м3/сут | 4000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство водозаборной скважины в п. Светлый с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 15 м3/сут | 500 | 2023-2032 |  |
| Строительство нового водовода с ключа «Теплый» | 20000 | 2020-2032 |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения в п. Кропоткин | 27000 | 2019-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Строительство блочно-модульных КОС в п. Кропоткин, производительность 500 м3/сут | 15000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство КНС на территории Кропоткинского городского поселения | 10000 | 2023-2032 |  |
| Строительство сетей водоотведения | * | 2023-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 195 | 2022-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Перечень проектов, обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кропоткинского городского поселения | 50 | 2020 | бюджетные средства |
| Реконструкция ТП 10/04 кВ на территории Кропоткинского городского поселения | * | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок на территории Кропоткинского городского поселения | * | 2018-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Актуализация схемы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения | 50 | 2020 | бюджетные средства |
| Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения Кропоткинского городского поселения | 500 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция тепловых сетей | 3000 | 2025-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 | 2023-2032 | бюджетные средства |
| Актуализация схемы водоснабжения Кропоткинского городского поселения | 40 | 2020 |  |
| Реконструкция существующей скважины с заменой насосного оборудования | 500 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Модернизация существующих водопроводных сетей | 20000 | 2019-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Актуализация схемы водоотведения Кропоткинского городского поселения | 40 | 2020 | бюджетные средства |
| Модернизация сетей водоотведения на территории Кропоткинского городского поселения, протяженностью 1,5 км | 28000 | 2018-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кропоткинского городского поселения | 50 | 2021 | бюджетные средства |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований

Распределение проектов, нацеленных на выполнение экологических требований, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Перечень проектов, обеспечивающих выполнение экологических требований

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 | 2023-2032 | бюджетные средства |
| Строительство водозаборной скважины в п. Кропоткин с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 485 м3/сут | 4000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство водозаборной скважины в п. Светлый с установкой оборудования водоподготовки, производительностью 15 м3/сут | 500 | 2023-2032 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Строительство блочно-модульных КОС в п. Кропоткин, производительность 500 м3/сут | 15000 | 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кропоткинского городского поселения | 50 | 2021 | бюджетные средства |
| ликвидация несанкционированных свалок на территории Кропоткинского городского поселения | 350 | 2020, 2023-2032 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| рекультивация земель, захламленных несанкционированными, стихийными свалками на территории поселения | 200 | 2021 |  |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

В данном подразделе приведены проекты, направленные на выполнение требований в области энергосбережения, установленных Федеральным Законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.4.

Таблица 15.4

Перечень проектов, направленных на выполнения требований законодательства об энергосбережении

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 | 2020 | местный бюджет |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 50 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 50 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку стоков | 50 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 | 2020, 2025 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Проведение энергетического аудита | 25 | 2021 | местный бюджет |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 | 2021-2025 |  |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 | 2021-2025 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| установка приборов учета потребления воды в многоквартирных жилых домах | 500 | 2018-2032 | собственные средства |
| установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 800 | 2018-2032 |  |

## 15.2. Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы

На территории Кропоткинского городского поселения оказывают коммунальные услуги несколько крупных организаций в каждой сфере потребления соответственно:

- электроснабжение – АО «Витимэнергосбыт»;

- теплоснабжение – МУП «Тепловодоцентраль»;

- водоснабжение – МУП «Тепловодоцентраль»;

- водоотведение – МУП «Тепловодоцентраль»;

- газоснабжение – нет;

- сбор и вывоз ТКО – МУП «Тепловодоцентраль».

Таблица 15.5

Оценка совокупных затрат по каждой организации коммунального комплекса, ответственной за реализацию имеющихся проектов

| Наименование организации коммунального комплекса | затраты на реализацию программ, тыс. руб. |
| --- | --- |
| АО «Витимэнергосбыт» |
| электроснабжение | 4750 |
| МУП «Тепловодоцентраль» |
| водоснабжение | 72340 |
| водоотведение | 53240 |
| теплоснабжение | 32250 |
| обращение с ТКО | 4795 |

## 15.3. Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги, а также установление платы за подключаемые услуги.

Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2032 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013 (далее «Прогноз»).

Индексы изменения цен и тарифов приведены в таблице 13.2. В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

В таблице 16.1 показана предполагаемая динамика регулируемых тарифов по основным ресурсоснабжающим организациям поселения.

# 16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В данном разделе приведены следующие показатели, характеризующие влияние состояние коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения на перспективные расходы населения на соответствующие услуги:

1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения поселений за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;

2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения Кропоткинского городского поселения за коммунальные ресурсы строится на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы, приведенном в разделе 2 обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» для каждого вида ресурса.

Кроме того, прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы зависит от тарифов на оплату услуг, приведенных в разделе 15

Обосновывающих материалов «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)».

Субсидии на оплату жилого помещении и коммунальных услуг предоставляются населению на основании ст. 159 Жилищного кодекса и Правил предоставления Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Субсидии на коммунальные услуги предоставляются малообеспеченным гражданам и членам их семей по месту постоянного жительства после представления полного комплекта необходимых для оформления субсидии документов.

Право получить субсидию имеют:

- пользователи помещений в государственном жилищном фонде, либо муниципальном жилищном фонде;

- члены кооперативов (жилищного или жилищно-строительного);

- наниматели жилого помещения по договору найма;

- собственники жилых помещений.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №772 от 16.12.2006 г. «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.

Исходя из утверждённых стандартов, размер субсидии определяется в каждой семье в зависимости от категории жилищного фонда, соответствующим условиям оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, совокупного дохода и величины прожиточного минимума семьи. Стандарты нормативной площади жилого помещения, составляют:

- для одиноко проживающего гражданина – 33 кв.м;

- для семьи из двух человек – 42 кв.м;

- для семьи из трех человек – 48 кв.м;

- для семьи из четырех человек – 56 кв.м;

- для семьи из пяти и более человек – по 12 кв. м;

- для граждан, проживающих в общежитии, 6 кв.м жилой площади на человека.

Все жилые помещения распределены на четыре группы, в зависимости от степени их благоустройства: минимальная, средняя, с полным перечнем жилищно-коммунальных услуг и общежития.

Основой прогноза являются прогнозные оценки о размерах среднедушевых доходов населения (данные показатель представлен в разделе 1 обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели развития поселения, городского округа»). Прогнозный размер доходов оценивался исходя из прогнозной динамики заработной платы и пенсий, а также иных социальных выплат населению, предусмотренных действующим законодательством (без учета льгот).

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Кропоткинского городского поселения на период до 2032 г. представлен в таблице 16.1

Таблица 16.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2032 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2032 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,14 | 1,18 | 1,23 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 3457,22 | 3630,08 | 3811,58 | 4002,16 | 4202,27 | 4412,39 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 28,65 | 29,79 | 30,99 | 32,23 | 33,52 | 34,86 |
| Водоотведение, руб./м3 | отс. | отс. | отс. | отс. | * | * |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 519,57 | 529,96 | 540,56 | 551,37 | 562,4 | 573,65 |
| Газоснабжение централизованное, руб./м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| * - Тариф устанавливается после разработки ПСД и организации централизованного водоотведения |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Кропоткинского городского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Кропоткинского городского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 16.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 16.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Кропоткинского городского поселения | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | доступный | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | доступный | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | доступный | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Не более 10 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг Кропоткинского городского поселения соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2032 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# 17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения на 2018-2032 годы разработана на основании исходно-разрешительной документации, предоставленной Администрацией Кропоткинского городского поселения, законодательной и нормативно-технической документации, действующей на момент разработки Программы на территории Российской Федерации, с применением вычислительных программ ПК.

## 17.1. Перечень используемых вычислительных программ

Модели для расчета и обоснования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения на 2018-2032 годы выполнены с помощью приложения ПК Microsoft Excel.

## 17.2. Описание моделей, с помощью которых осуществляются расчеты обоснования по программе

Модели для расчета и обоснования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кропоткинского городского поселения на 2018-2032 годы представляют собой системы математических расчетов, выполненных на базе приложения ПК Microsoft Excel, позволяющих получить прогнозное значение того или иного параметра системы коммунального хозяйства.

Модель для расчета Программы, как правило, состоит из следующих этапов:

1. Введение исходных данных для расчета;

2. Выполнение расчетов на основании существующих методических указаний. Моделирование прогнозируемых процессов развития систем коммунальной инфраструктуры;

3. Получение и анализ результатов расчета;

4. Графическое отображение результатов расчета.

Исходными данными для проведения расчета модели являются данные, полученные в результате сбора и анализа исходно-разрешительной документации, предоставленной Администрацией Кропоткинского городского поселения, законодательной и нормативно-технической документации, действующей на момент разработки Программы на территории Российской Федерации.

Выполнение расчетов производится на основании существующих методических указаний и рекомендаций, утвержденных в установленном порядке, а также с применением аналитических методов. Расчеты выполняются формульным моделированием прогнозируемых процессов развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется путем, приведенных в методических рекомендациях.

Результатом расчета является табличное или графическое отображение прогнозных значений того или иного параметра, отображающего состояние систем коммунального хозяйства на каждых период их развития на расчетный срок до 2032 года.

Преимуществом описанной расчетной модели являются:

1. Вариантность развития. Модель дает возможность получения прогнозных показателей состояния систем коммунальной инфраструктуры при различных условиях их развития, при изменении исходных или сценарных условий.

2. Взаимозависимость условий. Модель характеризуется сложной структурой связей различных условий развития систем коммунальной инфраструктуры, что дает возможность визуализировать влияние тех или иных условий на итоговые показатели состояния систем.

3. Доступность используемых приложений. Модели для расчета Программы выполнены с помощью приложения ПК Microsoft Excel, являющегося одним из самых простых и доступных автоматизированных систем расчета.